<<<<<--------离子风机---------->>>>>

工作原理

工业生产中由于物品相互之间的摩擦、剥离、挤压、感应等使物体表面积存有不同性质的电荷。当此种电荷积累达到一定程度时，就会产生静电吸附和放电现象。静电荷的积聚和放电对工业生产会造成很大的影响和破坏。比如物体的粘附、排斥、静电击穿、人体电击、引发爆炸等。

离子风机的作用是利用空气电离产生大量正负电荷，并用风机将正负电荷吹出。形成一股正负电荷的气流，将物体表面所带的电荷中和掉。当物体表面所带为负电荷时，它会吸引气流中的正电荷，当物体表面所带为正电荷时，它会吸引电流中的负电荷，从而使物体表面上的静电被中和，达到消除静电的目的。

离子风机系列有小风机提供风力，也有滚筒风机提供风力。风力大小可由调速开关在一个很大的范围内进行调节。

产品特点

1、中和静电迅速。

2、离子气流覆盖面积大。

3、离子调解范围宽。

4、有专门的离子发射器清洁器。

5、电离指示器。

6、风机有良好的接地保护。

技术参数：

| 台式离子风机---介绍 |
| --- |
| 防静电台式离子风机可提供平衡离子气流的宽范围集中区域的离子消除器。可消除或中和宽范围集中目标或不易接触区域的静电荷。是精密电子产品，电子组装，医药制造组装线，印刷，LED光电，包装和细小产品成型的理想的静电消除器。 |
| 技术参数： |
| 工作电压 | 110V/60HZ 或 220V/50HZ |
| 消耗电流 | 0.25A 或 0.12A |
| 操作温度 | -10～50℃ |
| 外型尺寸 | 90mm(长)×170mm(宽)×260mm(高) |
| 重量 | 3.3Kg |
| 风量 | 45～110CFM |
| 离子平衡 | 0V±10V |
| 气流面积 | 40cm×60cm |
| 测试结果： |
| 测试条件 | 测试电压：1KV-100V 操作电压：110/220V 环境温度：22℃ 测试湿度：75%RH |
| 距离 |  | 300mm | 600mm | 900mm |
| 中和时间 | 正 | 1.2s | 2.5s | 3.9s |
|  | 负 | 1.3s | 2.6s | 4.1s |
| 残余电压 | 正 | 8V | 5V | 4V |
|  | 负 | -7V | -6V | -3V |

| 悬挂式双头型离子风机----[介绍] |
| --- |
| 防静电悬挂式离子风机有二台小风机提供风力，风力大小可由调速开关在一个很大的范围内进行调节。风机可产生大量的带有正负电荷的气流，可以将物体上所带的电荷中和掉。当物体表面所带为负电荷时，它会吸引气流中的正电荷，当物体表面所带为正电荷时，它会吸引气流中的负电荷，从而使物体表面上的静电被中和，达到消除静电的目的。 |
| 技术参数： |
| 工作电压 | 110V/60HZ 或 220V/50HZ |
| 消耗电流 | 0.9A 或 0.4A |
| 操作温度 | -10～50℃ |
| 外型尺寸 | 600mm(长)×90mm(宽)×170mm(高) |
| 重量 | 7.8Kg |
| 风量 | 80～220CFM |
| 离子平衡 | 0V±10V |
| 气流面积 | 40cm×90cm |
| 测试结果： |
| 测试条件 | 测试电压：1KV-100V 操作电压：110/220V 环境温度：22℃ 测试湿度：75%RH |
| 距离 | 300mm | 600mm | 900mm | 1200mm |
| 左300mm | 1.3s | 2.4s | 2.8s | 4.9s |
| 中心 | 2.8s | 1.7s | 3.2s | 3.6s |
| 右300mm | 1.2s | 2.1s | 3.0s | 4.5s |

| 悬挂式三头型离子风机----[介绍] |
| --- |
| 防静电悬挂式离子风机有三台小风机提供风力，风力大小可由调速开关在一个很大的范围内进行调节。风机可产生大量的带有正负电荷的气流，可以将物体上所带的电荷中和掉。 |
| 技术参数： |
| 工作电压 | 110V/60HZ 或 220V/50HZ |
| 消耗电流 | 1.25A 或 0.62A |
| 操作温度 | -10～50℃ |
| 外型尺寸 | 1100mm(长)×184mm(宽)×110mm(高) |
| 重量 | 12.8Kg |
| 风量 | 120～330CFM |
| 离子平衡 | 0V±10V |
| 气流面积 | 40cm×120cm |
| 测试结果： |
| 测试条件 | 测试电压：1KV-100V 操作电压：110/220V 环境温度：22℃ 测试湿度：75%RH |
| 距离 | 300mm | 600mm | 900mm | 1200mm |
| 左300mm | 1.9s | 2.5s | 5.1s | 8.6s |
| 中心 | 1.3s | 2.3s | 4.3s | 8.3s |
| 右300mm | 1.8s | 2.6s | 4.8s | 8.5s |

| 卧式扁咀型离子风机----[介绍] |
| --- |
| 卧式扁咀防静电离子风机是一种大风量，宽范围的高效静电消除风机，可作为桌面型或悬挂式型风机使用，风量范围可由70-120CFM连续调节，离子平衡度为0V±5V。 |
| 技术参数： |
| 工作电压 | 110V/60HZ 或 220V/50HZ |
| 消耗电流 | 3.0A 或 1.5A |
| 操作温度 | -10～50℃ |
| 外型尺寸 | 400mm(长)×220mm(宽)×190mm(高) |
| 重量 | 5.8Kg |
| 风量 | 70～120CFM |
| 离子平衡 | 0V±10V |
| 气流面积 | 60cm×120cm |
| 测试结果： |
| 测试条件 | 测试电压：1KV-100V 操作电压：110/220V 环境温度：22℃ 测试湿度：75%RH |
| 距离 | 300mm | 600mm | 900mm | 1200mm |
| 左300mm | 1.3s | 2.5s | 3.9s | 6.6s |
| 中心 | 1.1s | 2.2s | 3.6s | 6.5s |
| 右300mm | 1.2s | 2.3s | 3.8 | 6.3s |

安全指示

1安装操作前须读操作说明书。

2操作前必须可靠接地。

3护格板出入口不许插入东西。

4易燃易爆的环境下不可操作风机。

5不得擅自进行修理

安装方法

1、台式单头型离子风机的安装（如图示）

将离子风机置于台面上或悬挂于台面上方，插上电源，打开风机。调节风机气流到所需工作区域，旋紧风机两边的紧固螺母即可开始工作。

1、悬挂式双头型离子风机的安装（如图示）

将离子风机悬挂于适当高度的位置，调节风量大小和气流方向到所需位置，即可开始工作。

1、悬挂式三头型离子风机的安装（如图示）

将离子风机悬挂于适当高度的位置，调节风量大小和气流方向到所需位置，即可开始工作。

1、卧式扁咀型离子风机的安装（如图示）

将离子风机置于台面上，插上电源，打开风机，调节风机气流到所需工作区域，旋紧风机两边的紧固螺母即可开始工作。此风机也可悬挂使用。

如果特别脏的环境中使用可选择安装过滤器。离子风机要求220V/50HZ或110V/60HZ为使用电压，风机接线插座应是单相标准，插座必须有安全接地线。

电源线的接法按下列方式：

褐色--相线兰--中线绿/黄--地线

操作

顺时针旋转调速器开关到指示灯亮即打开风机，产生离子气流，调大风机风速。可将调速器开关顺时针旋转；反时针旋转调速器调到“关”的位置指示灯灭，表示风机关机。

调节气流方向时需松开支架梅花大螺丝，倾斜机身调整上下位置，调好后再上紧支架螺丝。

需要加热离子风时，打开加热开关，即可将风机吹出的离子风加热；要照明灯时，可打开灯开关；清洁离子发射架，左右滑动清洗头手柄，即可清洗离子针。

离子风机是经常保养低修理为目标的

保养目的：发射头的清洁、离子平衡度的调校正、除静电时间校正，以确保离子风机正常工作。

1、发射器的清洁

清洁发射器的发射点，左右滑动或旋转清洁毛刷，直到清洁净离子发射针尖，每周至少一次。

2、空气进 、出口的清洁

空气入口网和电离空气出口处应保洁防止阻塞气流，可以用软毛刷清洁或压缩空气清洁。

3、离子平衡度测试

用静电分析仪测量静电消除时间

4、静电消除时间测试

用静电分析仪测量静电消除时间

5、离子风机，对离子量的输出设计是平衡的、固定的。由于可能受到电压波动、环境空气湿度等因素影响会形成离子平衡的偏移〔残余电压〕。偏移量标准：OV±10V。若消除静电时间和残余电压有大的偏差时，要送到工厂进行调校。

产品保修与服务

1、保用期

凡本公司出售的产品保用期为一年，自出售日起一年内因产品自身机件、材料及工艺问题造成的质量问题，本公司免费修理。

2、保用期后的服务

凡本公司出售的产品保用期过后仍负责对产品的免人工费修理，以保护客户利益。

3、若客户自行拆机维修后，本公司不对该产品进行免费保修，需根据情况酌情处理。