离子风机系列说明书使用操作与维护保养

离子风机是一种消除静电的专用设备，属于离子风机系列的一种。具有安装简易，工作平稳，消除静电速度快的特点。

第一节：工作原理

离子风机可产生大量的带有正负电荷的气流，可以将物体上所带为负电荷时，它会吸引气流中的负

电荷，从而是物体表面上的静电被中和，达到消除静电的目的。

离子风机有小风机提供风力，风力大小可由调速开关在一个很大的范围内进行调节。

电离器件：电离器件在高压发生装置产生的地电流高电压作用下，形成一个稳定的高强电场，电离空气形成离子体。由气流带出达到物体表面，达到中和静电的目的，电离器件上有专门的清结器，可以清除电离针上的积灰，保持电离器件的正常工作。

离子风机有专用的离子平衡电路，可以达到离子的自动平衡。

离子风机的消除静电的功能，可以解决因静电作用引起的生产问题，如解决静电引起的吸尘问题，塑料制品加工时的粘合问题，静电排诉引起的小零件跳跃问题。

第二节  产品特点

1，中和静电迅速。

2，离子气流覆盖面积大。

3，风力调节范围宽。

4，有专门的离子发射器清洁器。

5，电离指示器。

6，风机有良好的接地保护。

第三节：技术参数（略）

第四节：安全

1，安装操作前须阅读使用说明书。

2，操作前必须可靠接地。

3，护格板出入口不许插东西。

4，易燃易爆的环境下不可操作风机。

5，不得擅自进行修理。

第五节：安装

离子风机轻便使用寿命长，“U”形架用螺丝固定在机身侧面，使用时可对好位置后用M6直径的梅花螺丝上好。

如果特别脏的环境使用可选择过滤器安装。

离子风机要求220V、10HZ或110V、60Hz为使用电压，风机接地插座应是单相应是单相标准，插座有安全接地线。

电源线的接法按下列方式：

褐色—相线     蓝---中线   绿/黄—地线

- 操作

顺时针旋动调速器开关到指示灯亮即打开风机，产生离子气流，调大风机风速，可将调速器开关顺时针旋转，调到“关”的位置指示灯灭，表示风机关机。

调节气流方向需调松支架梅花螺丝，倾斜机身调整上下位置，调好后再上紧支架螺丝。

清洁离子发射架，旋转清洗头手柄顺时针方向转到停，再反复转动，直到清洁干净。

ST-101A离子风机产生电离风束覆盖目标区域，风束中和静电时间由多种因素所决定，最重要的两个原因，是离子风机的距离和风速。空气离子不停地相互中和，阳离子、阴离子通过静电相互吸引，形成这些电荷的转移并且重组。高风速能使它们更远处的中和，风速越大中和静电越快。

使用离子风机进行电子装配时，电离的气流应尽可能覆盖工作区，这样对物体表面的正负电荷才能很好的中和，使其保持中和状态。

- 保养

离子风机是以常保养低修理为目标的

保养项目：发射头的清洁、离子平衡度校正、除静电时间校正。一周内至少对发射头清洁一次，定期对离子平衡度校正、除静电时间校正，以确保离子风机正常工作。

- 发射器的清洁

清洗发射器的发射点，旋转清洗头手柄顺时针方向转到停后松手，再反复转动，直到清洁干净，每周至少一次。

2，空气进、出口的清洗

空气入口网和电离出口网应保持清洁以防止阻塞气流，可以用软毛刷清洁或压缩空气清洁。

3，离子平衡度测试

用板式负荷监控来测量，或用离子测试来测量离子平衡度（残余电压）。

4，静电消除时间测试

用静电分析仪或负荷监控板测静电消除时间。

5，校准

离子风机，对离子量的输出设计是平稳的、固定的。由于可能受到电压波动、环境空气干湿度等因素影响会形成离子平衡度的偏移（残余电压）。偏移量标准：0V+10V。

第八节  产品保修与服务

本公司严格遵守：产品质量第一，信誉第一，客户至上的宗旨，对产品实行以下承诺

1，保用期

凡本公司出售的产品保用期为一年，自出售日起一年内因产品自身机件、材料及工艺问题造成的质量问题，本公司免费修理。

2，保用期后的服务

凡本公司出售的产品保用期过后仍负责对产品的免人工费修理，以保护客户的利益。

离子风机是一种消除静电的专用设备。属离子风机系列的一种。具有安装很容易，工作平稳，消除静电范围大的特点。

第一节  作用原理

离子风机可产生大量的带有正负电荷的气流，可以将物体上所带的电荷中和掉。当物体表面所带为负电荷时，它会吸引气流中的正电荷。当物体表面所带为正电荷时，它会吸引气流中的负电荷，从而使物体表面的静电被中和，达到消除静电的目的。

离子风机有二台小风机提供风力，风力大小可由调还开关在一个很大的范围内进行调节。

电离器件：电离器件在高压发生装置产生的低电流高电压作用下，形成一个稳定的高强电场，电离空气形成离子体，由气流带出到达物体表面，达到中和静电的目的。电离器件上有专用的清洁器，可以清除电离针上的积灰，保持电离器件的正常工作。

离子风机有专用的离子平衡电路，可以达到离子的自动平衡。

离子风机的消除静电的功能，可以解决因静电作用引起的生产问题，如解决静电引起的吸尘问题，塑料制品加工时的粘合问题，静电排斥引起的小零件跳跃问题。

第二节  产品特点

1，中和静电迅速。

2，离子气流覆盖面积大。

3，风力调节范围宽。

4，有专门的离子发射器清洁器。

5，电离指示器。

6，风机有良好的接地保护。

第三节：技术参数（略）

第四节：安全

1，安装操作前须阅读使用说明书。

2，操作前必须可靠接地。

3，护格板出入口不许插东西。

4，易燃易爆的环境下不可操作风机。

5，不得擅自进行修理。

第五节：安装

离子风机轻便且使用寿命长，“U”形架用螺丝固定在机身侧面，使用时可对好位置后用M8直径的梅花螺比上好。

如果在特别脏的环境使用可选择过滤器安装。

离子风机要求220V、10HZ或110V、60HZ为使用电压，风机接地插座应是单相标准，插座有安全接地线。

电源线的接法按下列方式：

褐色—相线     蓝---中线   绿/黄—地线

第六节  操作

顺时针旋动调速器开关到指示灯亮即打开风机，产生离子气流，调大风机风速，可将调速器开关顺时针旋转，调到“关”的位置指示灯灭，表示风机关机。

调节气流方向需调松支架梅花螺丝，倾斜机身调整上下位置，调好后再上紧支架螺丝。

清洁离子发射架，旋转清洗头手柄顺时针方向转到停，再反复转动，直到清洁干净。

离子风机产生电离风束覆盖目标区域，风束中和静电时间由多种因素所决定，最重要的两个原因，是离了风机的距离和风速。空气离子不停地相互中和，阳离子、阴离子通过静电相互吸引，形成这些电荷 的转移并且重组。高风速能它们更远处的中和，风速越大中和静电越快。

使用离子风机进行电子装配时，电离的气流应尽可能覆盖工作区，这样对物体表面的正负电荷才能很好的中和，使其保持中和状态。

第七节：保养

离子风机是以常保养低修理为目标的

保养项目：发射头的清洁、离子平衡度校正、除静电时间校正。一周内至少对发射头清洁一次，定期对离子平衡度校正、除静电时间校正，以确保离子风机正常工作。

- 发射器的清洁

清洗发射器的发射点，旋转清洗头手柄顺时针方向转到停后松手，再反复转动，直到清洁干净，每周至少一次。

2，空气进、出口的清洗

空气入口网和电离出口网应保持清洁以防止阻塞气流，可以用软毛刷清洁或压缩空气清洁。

3，离子平衡度测试

用板式负荷监控来测量，或用离子测试来测量离子平衡度（残余电压）。

4，静电消除时间测试

用静电分析仪或负荷监控板测静电消除时间。

5，校准

离子风机，对离子量的输出设计是平稳的、固定的。由于可能受到电压波动、环境空气干湿度等因素影响会形成离子平衡度的偏移（残余电压）。偏移量标准：0V+10V。

第八节  产品保修与服务

本公司严格遵守：产品质量第一，信誉第一，客户至上的宗旨，对史帝克牌产品实行以下承诺

1，保用期

凡本公司出售的产品保用期为一年，自出售日起一年内因产品自身机件、材料及工艺问题造成的质量问题，本公司免费修理。

2，保用期后的服务

凡本公司出售的产品保用期过后仍负责对产品的免人工费修理，以保护客户的利益。