TICO超声波混凝土检测仪

产地：瑞士

TICO的两个传感器，一个发送，

一个接收，精确计算脉冲速率。

用超声波法测试混凝土结构                                                       超声波脉冲在材料中的传播速度依赖于材料的密度和弹性性质。通过检测超声波在混凝土中的传播速率可得到混凝土质量和强度的相关信息。

TICO可成功的应用于检测

- 混凝土的均一性

- 凹坑、空洞、裂缝、火烧或霜冻后引起的缺陷

- 弹性模量

- 混凝土强度

清晰的大屏幕上可以显示所有资料

水泥类型：P波特兰水泥

B高炉矿渣水泥

温度或其他影响因素的修正系数

用键盘输入的回弹值

测试编号

两个传感器之间的传播时间

两个传感器之间的距离

脉冲速率V=l/t

混凝土强度（TICO-SCHMIDT）

操作指南

TICO超声波混凝土测试仪与SCHMIDT回弹仪结合测试混凝土强度

配置：

TICO显示装置：带不易丢失内存（可存储250个测试数据）。128×128LCD显示，RS232接口，内置软件可以将数据传输到PC机上。

测试范围：0.1～6553.5S

分辨率：  0.1us

电压脉冲：1Kv

脉冲速率：1/s

输入阻抗：1MΩ

温度范围：-10℃～+60℃

用6节1.5V的LR电池可工作60小时

54KHZ传感器，传感器连接电缆，耦合剂，背带，操作手册，手提箱（325×295×105mm,重2.2kg）。选件：其他频率的传感器。