德仪环试     厦门德仪设备有限公司网址：www.xmdeyi.com

换气式热老化箱 型 号 工作室尺寸（D*W*H mm） DQLH-100 450*450*500 DQLH-150 500*500*600 DQLH-225 500*600*750 DQLH -500 700*800*900 DQLH--800 800*1000*1000 DQLH -010 1000*1000*1000 本产品适用于橡胶、塑胶、人造皮革以及其他化学合成产品，测试其材质之老化、延伸率、抗张力等变化情形。 本产品符合UL1581、IEC540等标准。 产品用途: 本老化箱用来试验电线、电缆、绝缘体或被覆之橡胶试片，以比较试片老化前与老化后之抗拉强度及伸长率。本机以热风循环方式，促使试片老化，内箱密闭性强，具有抽换内箱空气装置，设有超温自动切断保护装置。 符合标准: GB/T3512-01 UL1581、IEC540 控制系统： 控制精度：±0.1℃ ·测温传感器： PT100铂金电阻 ·触控式设定、数位及直接显示； ·P . I . D自动演算之功能，可减少人为设定时带来之不便； ·在运转或设定中，如发生错误时，会提供警示信号 箱体结构: 大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且利用钢化玻璃，随时清晰的观测箱内状况。 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和特殊风道组成，工作室内温度均匀。 老化箱装置配有低转速转盘。 箱体保温采用超细玻璃纤维保温棉，可避免不必要的能量损失。 箱体左侧配一直50mm的测试孔，可供外接测试电源线或信号线使用。 换气的时间和次数可任意设置。 技术参数： 温 度：数字显示 温度范围：室温+10℃～300℃ 温度波动度：0.5%（以最高温度计算） 温度均匀度：1%（以最高温度计算） 升温时间：60分钟 换气量：最大300次/小时(可调） 时间可设定：0~999小时 可选配断电保持、自动开机功能 不锈钢内胆，外壳冷轧钢板静电喷绘

地址：厦门金尚路金泰里98号      TEL：0592-5251436、5253673      FAX：0592-5253673