CMI153

用户快速使用指导

包装

CMI153双功能主机

76.5um检验用聚酯薄膜标准片（OICM认证）

参考用铁底材（仅供演示用）

测量范围

| 磁感0-2032um (80mil) | 涡流0-1016um (40mil) |
| --- | --- |

校准

本仪器为预校准，无需用户进行校准，用户收到即可使用。

测量

◆将仪器拿在空中轻按按键，以期即上电开启

◆等待至仪器显示四条短横线

◆将探头放置在被测表面上按下

◆仪器会自动检测底材类型

◆“Fe”表示底材为磁性底材，“NF”表示底材为非磁性底材

◆蜂鸣声表示已完成一次测量

◆测量读数显示1分钟

◆蜂鸣之后仪器即可从被测表面上拿起，测量完成

按键

| 指代符号 | 操作 |
| --- | --- |
| ● | 按一下按键，然后松开 |
| — | 持续按键2秒 |

功能操作

进行任何一个功能操作前，需先按键使仪器上电开启

| 底材纠正（归零） |
| --- |
| 步骤 | 操作 | 显示 | 声音指示 |
| 1 | — | BASE | 无 |
| 2 | 将探头放置在待测底材上按下 | 0.0 BASE 1 | 蜂鸣声 |
| 3 | 将探头提起，再将探头放置在底材上按下 | 0.0 BASE 2 | 蜂鸣声 |
| 4 | 将探头提起，再将探头放置在底材上按下。仪器完成归零，待使用。 | DONE | 蜂鸣声 |
| 在未完成底材纠正时退出 |
| 操作 | 显示 | 声音指示 |
| —（按键保持4秒） | 无 | 蜂鸣声 |

★单位切换（um和mil）

| 步骤 | 操作 | 显示 | 声音提示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ●— | 新单位 | 蜂鸣声 |

★回复出厂设置（初始化）

| 步骤 | 操作 | 显示 | 声音提示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ● ● —（按键保持4秒） | RSET | 蜂鸣声 |

联系牛津仪器测厚仪中国区一级代理

支持及销售 010-82728235/58423655E-mail：yst2288@163.com

用户指导PN＃  51-98-3390-00002 Rev.D