<<<<<--------离子风枪----------->>>>>

作用原理

除静电除尘离子风枪是一种可提供强力离子风到物体上的手持式静电消除器。设计用于大风量除尘和中和静电。主泛用于精密电子产品，电子组装线，喷涂设备，医药制造等。离子作用距离可达一米，需要和相配的电源供应器一体使用。（电源供应器需另外购买）。7电源供应器系列可提供2个或（4个）静电消除器使用的电力，根据操作手册和产品上的标识可方便的安装连接电源和静电消除器。是专为高效离子风咀和离子风枪而设计制造。

产品特点

1、中和静电迅速。

2、离子气流覆盖面积大。

3、风力调节范围宽。

4、风枪有良好的接地保护。

技术参数

| 离子风枪----[介绍] |
| --- |
| 除静电除尘离子风枪是一种可提供强力离子风到物体上的手持式静电消除器。设计用于大风量除尘和中和静电。主泛用于精密电子产品，电子组装线，喷涂设备，医药制造等。离子作用距离可达一米，需要和相配的电源供应器一体使用。 |
| 技术参数： |
| 工作电压 | 4.6KV |
| 消耗电流 | 200uA |
| 操作温度 | -10～50℃ |
| 重量 | 0.55Kg |
| 高压电缆长度 | 3 Meters |
| 空气压力 | 5～7Kg |
| 空气速率 | >10m/sec |
| 测试结果： |
| 测试条件 | 测试电压：5KV-500V 操作电压：4.6KV 环境温度：22℃ |
| 距离 |  | 30mm | 90mm | 150mm |
| 中和时间 | 正 | 0.1s | 0.4s | 0.7s |
|  | 负 | 0.1s | 0.3s | 0.8s |

*静电消除时间符合ESD标准，静电消除时间是从测试电压为5000V～500测得。

*测试仪器使用ME268A静电综合测试仪。

*测试数据会因周围空气的温湿变化而有差异。

安全指示

1安装操作前须读操作说明书。

2操作前必须可靠接地。

3易燃易爆的环境下不可操作风枪。

4不得擅自精细修理。

安装及操作

除静电除尘离子风枪要配备高压发生器一起使用。将风枪连接线末端插入高压发生器高压输出插孔，顺时针旋转到头，然后将风枪连线的接地线连接到高压发生器外侧的接地柱上，并确认接地良好后，将高压发生器的插头插入带有接地线的插座上（注意高压发生器的使用电压），风枪街上压缩气，打开高压发生器的电源即可工作。

注：如果需要可选择安装空气过滤器。

产品保修与服务

1、保用期

凡东莞佳创公司出售的产品保用期为一年，自出售日起一年内因产品自身机件、材料及工艺问题造成的质量问题，本公司免费修理。

2、保用期后的服务

凡佳创公司出售的产品保用期过后仍负责对产品的免人工费修理，以保护客户利益。

3、若客户自行拆机维修后，本公司不对该产品进行免费保修，需根据情况酌情处理。