产品名称：乳化沥青稀浆封层湿轮磨耗仪
产品型号：SYD-0752型
主要特点：
1、制作精良，电机转速稳定，测试结果准确可靠
2、具有电子定时装置，定时精度高，设定时间到则自动停止试验。
3、设计先进，稳重大方，电机转速稳定；
主要技术参数:
1、工作电源： 220V；50Hz； 
2、电机转速： 1400rpm； 
3、整机功耗： 不大于0.38kw； 
4、磨头自转速度： 140rpm； 
5、磨头公转速度： 61 rpm； 
6、磨头质量： 2.27kg (工作质量)； 
7、磨头橡胶管长度L： 127mm； 
8、定时性能： 5分钟定时； 
9、机体重量： 60kg
10、外形尺寸： 600×480×845（L×W×H）(mm)； 
11、环境温度： ≤35℃。 
12、相对湿度： ≤85%
河北恒泰鸿基试验仪器厂主要供应楼板测厚仪，钢筋扫描仪，裂缝测宽仪，裂缝测深仪，钢筋锈蚀仪，非金属超声波检测仪，无核密度湿度仪，核子密度仪，反光标志逆反射系数测定仪，反光标线逆反射系数测定仪，突起路标发光强度测定，混凝土氯离子含量测定仪，混凝土碱含量测定仪，混凝土冻融试验机，混凝土碳化试验箱，混凝土动弹仪，混凝土磁力振动台，混凝土及水泥含气量测定仪，水泥试验小磨，混凝土搅拌机，水泥氯离子含量测定仪，电动液压脱模器，电动击实仪，混凝土标准养护箱，水泥净浆搅拌机，水泥胶砂搅拌机，水泥胶砂振实台，水泥胶砂流动度测定仪，水泥压力试验机，混凝土压力试验机，万能材料试验机，水泥恒应力试验机及各种沥青实验仪器等。欢迎新老客户来电咨询15175717500，18618345148，0317-4408128公司网址www.hthjyq.com，www.hthj17.com