一、负离子增湿器，标养室负离子增湿器，养护室负离子加湿器，养护室加湿器产品概述 
负离子增湿器，标养室负离子增湿器，养护室负离子加湿器，养护室加湿器是根据用户试验要求及国家标准，最新研发的新一代实验仪器。养护室负离子加湿器，已是各大科研单位，学校，企业用户的首选产品。该产品采用超声波高频震荡，将水雾化为1-5微米的超微粒子，通过风动装置，将水雾扩散到空气中，使空气湿润并伴生丰富的负氧离子，超声波加湿器的优点是，加湿强度大，加湿均匀，加湿效率高；节能、省电，耗电仅为电热加湿器的1／10至1／15；使用寿命长，湿度自动平衡，无水自动保护；兼具医疗雾化、冷敷浴面、清洗首饰等功能。缺点是对水质有一定的要求。
二、负离子增湿器，标养室负离子增湿器，养护室负离子加湿器，养护室加湿器主要技术参数：
额定电压：AC220V，
额定频率：50HZ
最大雾化量:4-6Lh，
控湿范围：30-90RH，
水箱容量:5L，
加湿功率:60w，
外形尺寸:约45*40cm，
重量:约12kg
三、负离子增湿器，标养室负离子增湿器，养护室负离子加湿器，养护室加湿器注意事项：
加湿器使用不正确，非但不能净化空气，反而会增加患呼吸道疾病的可能性。 加湿器使用时，一定要定期清理，否则加湿器中的霉菌等微生物随着汽雾进入空气，再进入人的呼吸道中，容易患加湿器肺炎。此外，空气的湿度也不是越高越好，冬季，人体感觉比较舒适的湿度是50％左右，如果空气湿度太高，人会感到胸闷、呼吸困难，所以加湿要适度为好。　
1、如果加湿器本身不卫生，病菌就会随水蒸气漂浮在空气中，对人的健康造成危害。 
2、不能直接将自来水加入加湿器。因为自来水中含有多种矿物质，会对加湿器的蒸发器造成损害，所含的水碱也会影响其使用寿命。自来水中的氯原子和微生物有可能随水雾吹入空气中造成污染。如果自来水硬度较高，加湿器喷出的水雾中因含有钙镁离子，会产生白色粉末，污染室内空气。
四、负离子增湿器，标养室负离子增湿器，养护室负离子加湿器，养护室加湿器工作原理：
是将水在加热体中加热到100度，产生蒸气，用电机将蒸气送出。所以电加热式加湿器是技术最简单的加湿方式，缺点是能耗较大，不能干烧，安全系数较低、加热器上容易结垢。