HCY-A型混凝土拌合物数显维勃稠度仪是测定砼拌合物的维勃稠度值。用于评定混凝土拌合物坍落度在10mm内的混凝土，骨料最大粒径40mm，符合GBJ80－85的国家标准。该仪器积极采用了电子计时技术与振动台同步工作，自动计时，从而彻底削除了过去用秒表计时过程中的人为误差，提高了备测混凝土拌合物稠度时准确性，是建筑行业在控制混凝土拌合物质过程中，不可缺少的测量仪器。
技术参数
震动频率：50HZ
电源电压：380V ～250W

坍落度筒：100±2mm

底部内径：200±2mm

筒高：300±2mm

内径：240±2mm

内高：200±2mm

振动器频率：3000±200次/分

振动台振幅(装有空容器)：0.5±0.10mm

电动机功率：250瓦

计时范围：0.1-99.9秒

外形尺寸：380×520×870