供应0.5m混凝土振动台，混凝土振动台适用于试验室，现场工地作试件成型和预制构件震实各种板柱、梁等混凝土构件振实成型。 
供应0.5m混凝土振动台，混凝土振动台技术参数： 
1、台面尺寸：1平方米 0.8 平方米 0.5 平方米 
2、振动台频率：2860次／分 
3、振幅：0.3-0.6MM 
4、电机功率：1.5KW 380V 
供应0.5m混凝土振动台，混凝土振动台操作规程
一、供应0.5m混凝土振动台准备工作
1 混凝土振动台安装前，应先打好地基，打地基地土平面要按水平找平，并按底架螺栓，然后安装，安装使固定螺栓必须拧紧。
2、供应0.5m混凝土振动台，振动台安装完毕试车时，先开车3-5分钟后停车对所有紧固螺栓进行检查，若松动须紧后方可使用。
二、试验操作
混凝土振动台在真实过程中，混凝土制品应须牢固的紧固在振动台面上，所需振实物制品放置要与台面相对称，是负荷平衡。
1、振动器轴承应经常检查，并定期拆洗，更换润滑油，使轴承保持良好的润滑。
2、振动台应有可靠接地线，确保安全。二、结构及工作原理： 
振动台主要由台底架、振动器弹簧等部件组成，台面与底架均用钢板和型钢焊接而成，振动台是用电动机 加一对相同的偏心轮组成。并通过一对吊架联轴器安装在台面(反面)中心位置，起着振实过程中平稳、垂直方向的作用。 
三、1米混凝土振动台安装使用与维修： 
1、 振动台安装前，应先打好基础，打基础时上平面要按水平找并按底梁螺栓孔埋好固定螺栓，然后安装， 安装时固定螺栓必须拧紧。 
2、 振动台安装完毕试车前，先开车3—5分钟后停车，对所有紧固螺栓进行检查，若松动须拧紧后方可使用。 
3、 振动台布振实过程中，混凝土制品应牢固的紧固在振动台面上，所需振实的制品放置要与台面对称，使负荷平衡，振实制品的紧固装置用户可根据自己的需求自行设计配制。 
4、 振动器轴承应经常检查，并定期拆洗，更换润滑油，使轴承保持良好的润滑，延长振动器的使用寿命。 
5、振动台应有可靠的接地线，确保安全。 

供应0.5m混凝土振动台，混凝土振动台操作规程
1、振动台使用前需试车，先开车空载3～5min，停车拧紧全部紧固零件，反复2～3次，才能正式投入运转使用。 　　
2、 振动台在生产使用中，混凝土试件的试模必须牢固地紧固在工作台上，试模的放置必须与台面的中心线相对称，使负载平衡。 　　
3、振动电机应有良好的可靠的地线。 　　
4、振动台在生产过程中如发现噪音不正常，应立即停止使用，拔去电源全面检查紧固零件是否松动，必要时要检查振动电机内偏心块是否松动或零件损坏，拧紧松动零件，调换损坏零件。 　　
5、使用完毕后，关掉电源，将振动台面清洗干净。