HTJB-1型单卧轴混凝土搅拌机适用于建筑科研单位和建筑公司实验室，可搅拌普通混凝土，轻质混凝土及干硬性混凝土，也可应 用到其他行业实验室对不同物料进行搅拌。
HTJB-1型单卧轴混凝土搅拌机操作方便，搅拌效率高， 残余量小，清洗方便，是较为理想的实验用混凝土搅拌设备。
HTJB-1型单卧轴混凝土搅拌机主要技术参数
1、进料容量:96升
2、出料容量:60升
3、最大出料容量:66升
4、搅拌均匀时间:≤45秒
5、搅拌轴转速:45转/分
6、电动机功率:2.2千瓦 
7、电源电压:380v
8、外型尺寸:1520X 530X1060mm
HTJB-1型单卧轴混凝土搅拌机操作规程
1、起动前首检查旋转部分与料筒是否有刮碰现象，如有刮碰现象应及时调整。
2、减速箱应注入机油后方能使用，卸料蜗轮付及滑动轴承处注入机油。
3、清理料筒内杂料。
4、启动搅拌机前将筒体限位装置锁紧，然后再启动。
5、搅拌机开启后发现运转方向不符合要求时，应切断电源，将导线的任意两根线互换位置，再重新启动。
6、将混凝土拌合料装入料筒内，合上筒盖。
7、根据搅拌时间调整时间继电器的定时，注意在断电情况下调整。
8、按动HTJB-1型单卧轴混凝土搅拌机启动按钮，主轴便带动搅拌铲运转。
9、达到调定时问后自动停车。卸料时先设备停止，然后将筒体限位置手柄松开，再旋转手轮，由蜗轮付带动料筒旋转到便于出料的位置，停止转动，然后启动机器使主轴运转方可倒出物料，直至将料倒净停止主轴运转旋转手轮使料筒复位。清洗料筒，将水倒入料筒内使主轴运转将料筒和铲片冲洗干净或用砂子清洗也可。
河北恒泰鸿基试验仪器厂主要供应楼板测厚仪，钢筋扫描仪，桩基动测仪，氯离子含量测试仪，旁压仪，混凝土测厚仪，沥青燃烧炉，核子密度水份仪，裂缝测宽仪，裂缝测深仪，钢筋锈蚀仪，非金属超声波检测仪，无核密度湿度仪，核子密度仪，反光标志逆反射系数测定仪，反光标线逆反射系数测定仪，突起路标发光强度测定，混凝土氯离子含量测定仪，混凝土碱含量测定仪，混凝土冻融试验机，混凝土碳化试验箱，混凝土动弹仪，HTJB-1型单卧轴混凝土搅拌机，混凝土磁力振动台，混凝土及水泥含气量测定仪，水泥试验小磨，混凝土搅拌机，水泥氯离子含量测定仪，电动液压脱模器，电动击实仪，混凝土标准养护箱，水泥净浆搅拌机，水泥胶砂搅拌机，水泥胶砂振实台，水泥胶砂流动度测定仪，水泥压力试验机，混凝土压力试验机，万能材料试验机，水泥恒应力试验机及各种沥青实验仪器等。欢迎新老客户来电咨询15175717500，18618345148，0317-4408128公司网址www.hthj17.com，www.hthjyq.com