HJW-60型60升混凝土强制式单卧轴搅拌机可搅拌普通混凝土、轻质混凝土及干硬性混凝土，也可应用到其它行业实验室对不同物料进行搅拌。
HJW-60型60升混凝土强制式单卧轴搅拌机技术参数：
1、进料容量： 48 升 , 出料容量： 30 升 （ 30 型） 96 升 ， 出料容量： 60 升 (60 型 )
2、最大出料容量： 33 升 （ 30 型） 66 升 （ 60 型）
3、搅拌机转速： 48 转/分
4、搅拌均匀时间：≤ 45 秒
5、电机功率：1.5KW 2.2KW 380V
单卧轴式混凝土搅拌机使用说明书
一、HJW-60型60升混凝土强制式单卧轴搅拌机简介
1、本设备有箱体、电机、蜗轮箱、齿轮箱、叶片、刮板、筒体，蜗架及程控器组成。 
2、单卧轴式混凝土搅拌机传动型式为电机连接蜗轮箱蜗杆，传动 蜗轮，蜗轮轴上端通过离合器带动搅拌筒作逆时针方向旋转，蜗轮轴下端输出齿轮与立柱下端齿轮哧合，通过立轴上联接器传动上齿轮箱主动齿轮，经中间齿轮传动搅拌齿轮带动搅拌叶片作顺时针转动、具体传动程序为：搅拌筒转速 1452×2/48=60.42r/min
二、HJW-60型60升混凝土强制式单卧轴搅拌机技术参数：
1、进料容量：48升, 出料容量：30升(30型) 96升， 出料容量：60升 (60型) 
2、最大出料容量：33升(30型) 66升(60型) 
3、搅拌机转速：48转/分 
4、搅拌均匀时间：≤45秒
三、HJW-60型60升混凝土强制式单卧轴搅拌机操作规程
1、起动强制式单轴混凝土搅拌机前首先检查旋转部分与料筒是否有刮碰现象，如有相碰现象，应及时调整。
2、减速箱应注入机油后方能使用，卸料蜗轮付及滑动轴承处注入机油。
3、清理料筒内杂料。
4、启动搅拌机前将筒体限位装置锁紧，然后再启动。
5、搅拌机启开后发现运转方向不符合要求时，应切断电源，将导线的任意两根相线互换位置再重新启动。
6、将混凝土拌合料装入料筒内，合上筒盖。
7、根据搅拌时间调整时间继电器的定时，注意在断电情况下调整。
8、按动启动按钮，主轴便带动搅拌铲运转。
9、达到调定时问后自动停车。
10、卸料时先把混凝土搅拌机停止，然后将筒体位限置手柄松开，再旋转手轮，由蜗轮付带动料筒旋转到便于出料的位置，停止转动，然后启动机器使主轴运转方可排出物料，直至将料排净停止主轴运转旋转手轮使料筒复位。
11、清洗料筒，将水倒入料筒内使主轴运转将料筒和铲片冲洗干净或用砂子清洗也可。
四、HJW-60型60升混凝土强制式单卧轴搅拌机维护及保养
1、本机应安放在干燥及无任何腐蚀介质的环境中。
2、使用完毕务必将筒内及搅拌叶用清水擦洗干净并擦干。(长期不使用者可在同内及叶片表面上防锈油)
3、经常注意使用后紧固件是否松动，及时拧紧。
4、投料时严禁在水泥及沙子中夹入铁钉、铁丝等硬物以免损坏机械。
5、减速箱使用一段时间后，要检查其润滑油位的高低，及时补充到观察孔能看到油面，油质为30#的机械油
6、如遇修理倾倒时，必须先将油盘内的积油放尽，平时一季度换油一次。
河北恒泰鸿基试验仪器厂主要供应楼板测厚仪，钢筋扫描仪，桩基动测仪，氯离子含量测试仪，旁压仪，混凝土测厚仪，沥青燃烧炉，核子密度水份仪，裂缝测宽仪，裂缝测深仪，钢筋锈蚀仪，非金属超声波检测仪，无核密度湿度仪，核子密度仪，反光标志逆反射系数测定仪，反光标线逆反射系数测定仪，突起路标发光强度测定，混凝土氯离子含量测定仪，混凝土碱含量测定仪，混凝土冻融试验机，混凝土碳化试验箱，混凝土动弹仪，混凝土磁力振动台，混凝土及水泥含气量测定仪，水泥试验小磨，混凝土搅拌机，水泥氯离子含量测定仪，电动液压脱模器，电动击实仪，混凝土标准养护箱，水泥净浆搅拌机，水泥胶砂搅拌机，水泥胶砂振实台，水泥胶砂流动度测定仪，水泥压力试验机，混凝土压力试验机，万能材料试验机，水泥恒应力试验机及各种沥青实验仪器等。欢迎新老客户来电咨询15175717500，18618345148，0317-4408128公司网址www.hthj17.com，www.hthjyq.com