一、HX-15型卧式砂浆搅拌机，15升砂浆搅拌机简介：
HX-15型砂浆搅拌机是新一代为了配合推广实施国家建设部发布之（JGJ70-90）“建设砂浆基本性能试验方法标准”而设计的专用设备砂浆搅拌机。
二、HX-15型卧式砂浆搅拌机，15升砂浆搅拌机功能特点：
HX-15型卧式砂浆搅拌机，15升砂浆搅拌机能够满足不同性能要求的干粉砂浆、干粉物料、干粉粘合剂等的生产需要，如：腻子粉、干粉涂料、砌筑砂浆、抹灰砂浆、保温系统所需砂浆、装饰砂浆等各种干粉砂浆；并且具有占地小、投资少、见效快、操作简单等诸多优点。

三、HX-15型卧式砂浆搅拌机，15升砂浆搅拌机工作原理：

HX-15型卧式砂浆搅拌机，15升砂浆搅拌机工作混合时，机内物料受两个相反方向的转子作用，进行着复合运动，浆叶带动物料方面沿着机槽内壁作逆时针旋转，一方面带动物料左右翻动，在两转子交叉重叠外形失重区，在此区域内，不论物料的形状，大小，和密度如何，都能使物料上浮处于瞬间失重状态，这使物料在机槽内形成全方位连续循环翻动，相互交错剪切，从而达到快速柔和混合均匀的效果． 

四、HX-15型卧式砂浆搅拌机，15升砂浆搅拌机结构特点：
1、HX-15型卧式砂浆搅拌机，15升砂浆搅拌机为卧式筒体，内外二层螺旋带具有独特的结构，运转平稳、质量可靠、噪音低，使用寿命长，安装维修方便，并有多种搅拌器结构，用途广泛的多功能混合设备。 
2、 混合速度快，混合均匀度高，特别是粘性，螺旋带上可以安装刮板，更适应稠状、糊状的混合。 
3、 在不同物料的混合要求下（特殊物料必须每次混合后需清洗），采用不同螺旋带结构，可加热、干燥的夹套型。 
5、HX-15型卧式砂浆搅拌机，15升砂浆搅拌机卧式机体也可以设有活动门，以便供用户清洗
五、HX-15型卧式砂浆搅拌机，15升砂浆搅拌机技术指标：
1、搅拌叶片:2层4片×45°
2、搅拌叶运转直径：φ200mm
3、搅拌叶转速：(顺时针)80±4r/min
4、搅拌筒转速：(逆时针)60±2r/min
5、搅拌筒容量：28L
6、搅拌筒额定容量：(出料)15L
7、搅拌筒内径：380mm
8、搅拌筒筒深：250mm
9、固定叶与搅拌筒壁间隙：2±0.5mm
10、搅拌叶与搅拌筒底间隔：2±0.5mm
六、HX-15型卧式砂浆搅拌机，15升砂浆搅拌机的安装与维护：
HX-15型卧式砂浆搅拌机，15升砂浆搅拌机机器的维护保养是一项极其重要的经常性的工作，它应与极其的操作和检修等密切配合，应有专职人员进行值班检查．

1、HX-15型卧式砂浆搅拌机，15升砂浆搅拌机安装试车:
（1）该设备应安装在水平的混凝土基础上，用地脚螺栓固定。 
（2）安装时应注意主机体与水平的垂直。 
（3）安装后检查各部位螺栓有无松动及主机仓门是否紧固，如有请进行紧固。 
（4）按设备的动力配置电源线和控制开关。 
（5）检查完毕，进行空负荷试车，试车正常即可进行生产。
2、HX-15型卧式砂浆搅拌机，15升砂浆搅拌机机器的维护:
（１）轴承担负机器的全部负荷，所以良好的润滑对轴承寿命有很大的关系，它直接影响到机器的使用寿命和运转率，因而要求注入的润滑油必须清洁，密封必须良好，本机器的主要注油处（１）转动轴承（２）轧辊轴承（３）所有齿轮（４）活动轴承滑动平面。
（２）新安装的轮箍容易发生松动必须经常进行检查． 
（３）注意机器各部位的工作是否正常． 
（４）注意检查易磨损件的磨损程度，随时注意更换被磨损的零件． 
（５）放活动装置的底架平面，应出去灰尘等物以免机器遇到不能破碎的物料时活动轴承不能在底架上移动，以致发生严重事故． 
（６）轴承油温升高，应立即停车检查原因加以消除。 
（７）转动齿轮在运转时若有冲击声应立即停车检查，并消除 。