HQP-200型自动双刀岩石切割机，自动双刀岩石、芯样两用机，混凝土切割机,岩石切割机全密封、低噪音，自动切割且速度可调，可快速进退，自动后退，采用大直径450-800mm金刚石刀片，可同时切割两平行的平面，两平面距离可调。 
HQP-200型自动双刀岩石切割机，自动双刀岩石、芯样两用机技术参数：
1 最大可切高度(mm) Φ200mm
2 金刚石切刀(mm) Φ600*Φ45*3
3 工作形式 单、双刀切割两平面
4 主电机 3KW
5 切刀线速度 33-55m/s
6 工作进度 电控调速
7 噪音 ≦80dB
8 外形尺寸 长1650*宽880*高1200mm
9 重量 750kg

HQP-200型自动双刀岩石切割机，自动双刀岩石、芯样两用机，操作规程
混凝土切割机,岩石切割机安装完毕后，接通控制台的外接电源，检查混凝土切割机,岩石切割机的各传动部分是否灵活，各紧固件是否松动，接通自来水或电泵，做好冷却准备。
按进刀按钮进给电机工作，根据样块硬软调整控制仪表的转速，并沿工作台执行前进，切割完毕自动退刀。
装上岩试样或被切割的物品，装夹时，应注意选择理想的夹持点，防止虚夹和假夹现象。以免在切割的进程中，因夹持件窜动而损坏刀片和夹持件。
夹持步骤：先将岩样8平放在工作台上，然后将顶压夹具10沿T槽插进，上下移动顶杆螺栓，使之在选择可靠的夹持点时落入槽内，使顶杆13固定，然后再旋转顶杆，使移动夹具体的尾部与工作台形成死角，顶杆即可将岩样顶住。(具体见使用说明书)
根据实验时，在最后进行盛开切割时，需配备一块厚度为6-10毫米，宽度为4-5毫米，长度适中的木块，垫放在长压板下面，这样既可以消除由于切割到最后岩石突然开裂，使岩样有埸角现象。

HQP-200型自动双刀岩石切割机，自动双刀岩石、芯样两用机，注意事项
切刀运动到终端时，后退需等待刀片全部脱离工作，方可停止主机运转以及冷却液，然后打开封闭门。
金刚石刀片在装夹岩石时避免撞击，以免刀片变形，影响切削质量。
注意冷却液的流量是否充足，以防得不到充分冷却，会使刀片磨损加剧。

HQP-200型自动双刀岩石切割机，自动双刀岩石、芯样两用机，维护与保养
工作完毕后，应清洗工作台面上的岩渣，擦净刀片与工作台面上的水渍，加注进刀拖板与刀轴、导轨的润滑油。
整机使用后，若在一定时间内暂不使用，应将刀片和夹具部分一些易生锈的地方，涂一层牛油，以防锈蚀。