101-A型数显电热鼓风干燥箱系列是厂矿、试验室、大专院校、检测及科研单位用于烘干各种材料的必备仪器，前门带观察孔，内胆不锈钢焊接而成、新型台式，温度数显自控、直观等优点。 
101-A型数显电热鼓风干燥箱系列技术参数：
1温控范围：常温-300℃
温控精度：±1℃
箱内尺寸：各种规格
工作电压：220V380V
加热功率：2.4KW 3.2KW 4KW 8KW
101-A型数显电热鼓风干燥箱系列产品特点： 
小型电热鼓风干燥箱
1、外壳采用优质冷轧钢板制成，表面采用静电喷涂工艺、外观新颖、坚固耐用。
2、工作室采用优质不锈钢或冷轧镀锌钢板制成，具有耐高温、耐腐蚀、无黑烟等优点。
3、强制通风循环或自然对流通风结构，结构合理，工作室内部温度均匀。
4、活动的抽拉式网架，增加了箱内物料的存放空间。
5、箱门中间装有双层钢化玻璃观察窗，可随时观察工作室内被加热物品的情况。
6、电器控制：采用先进的无触点电路，具有无噪音、可靠性能高等优点。控温仪表分指针式、PID电路数字显示式、微电脑智能仪表、具有控温精度高、稳定性能好、上限报警、自动断电等优点。 
101-A型数显电热鼓风干燥箱系列使用和注意事项
1． 接上电源后，即可开启2组加热开关，再将控制仪表的按键设置你所需要的温度即可。指示灯亮，同时可开启鼓风机开关，使鼓风机工作。
2． 当温度升到所需的温度时，指示灯灭。刚开始恒温时可能会出现温度继续上升，此乃余热影响，此现象约半小时左右会趋于稳定。在恒温过程中，借助箱内控温器自动控温，不用人工管理。
3． 恒温时可关闭一组加热开关，只留一组电热器工作，以免功率过大，影响恒温的灵敏度。
4． 该箱应放在室内水平处。
5． 应在供电线路中安装铁壳的闸刀开关一只，供此箱专用，并将外壳接地。
6． 通电前请检查本箱的电器性能，并应注意是否有断路或漏电现象。
7． 待一切准备就绪，可放入试品，关上箱门同时旋开顶部的排气阀，此时即可接上电源开始工作。
8． 不可任意卸下侧门，扰乱或改变线路，唯当该箱发生故障时可卸下侧门，按线路逐一检查。如有重大故障时，可与本厂联系。
9． 此箱为非防爆干燥箱，故带有易燃挥发物品，切勿放入干燥箱内，以免发生爆炸。
10． 每台干燥箱附有试品搁板两块。搁板每块平均负荷为15公斤，放置试品时切勿过密与超载，以免影响热空气对流。同时在工作室底部散热板上不能放置试品以防过热而损坏试品。