一、HSBY-40B型混凝土恒温恒湿标养箱，混凝土标准养护箱，40B标养箱，养护箱产品概述：
HSBY-40B型混凝土恒温恒湿标养箱，混凝土标准养护箱，40B标养箱，养护箱系根据国家GB1345—77、GB/T17671—1999《水泥胶砂强度检验方法》和国家建材研究院及有关部门提供的技术资料而设计制造的。它适用于各大、中、小型水泥厂，建筑和建工部门，做混凝土试体、水泥试体凝结养护之用。
本设备在原养护箱基础上，在总体造型内部结合方面，进行了一系列改进，箱门封闭采用磁胶条封闭，内部增设了制冷装置和加湿装置，具有造型美观，控温精度高等一系列优点，在使用说明书中增加了用户自己故障排除检修表，做为用户在检修时给厂方提供的记录，以使我厂在生产过程中进一步使产品做到经久耐用，达到用户的理想使用目的。
二、HSBY-40B型混凝土恒温恒湿标养箱，混凝土标准养护箱，40B标养箱，养护箱主要技术指标：
1、电源电压： ~220V 50HZ
2、应用可控温度：20℃±1
3、可控湿度：RH95%以上
4、仪表控温精度：±0.2级
5、总功率：1.1KW
6、有效容积：1050×710×550（mm）（长×宽×高）
7、制冷功率：165W
三、HSBY-40B型混凝土恒温恒湿标养箱，混凝土标准养护箱，40B标养箱，养护箱用途：
温度自动控制，对水泥、混凝土温度20℃±1，湿度RH95%以上的养护要求提供条件，外型采用喷塑工艺，内胆采用不锈钢焊接而成，进口压缩机制冷，超声波加湿。
四、HSBY-40B型混凝土恒温恒湿标养箱，混凝土标准养护箱，40B标养箱，养护箱使用说明：
(1)将不锈钢水箱内注水至一定高度并且要求不能接触试件.
(2)让电工检查养护箱的绝缘情况,正常后将220V电源接通.
(3)将仪表调至所需温度,分别对试件进行,养护,储藏等.
五、注意事项：
(1)接线要求按装漏电保安器,工作时严禁接触箱体.
(2)养护箱严禁无水运行.