HZ-15型混凝土电动钻孔取芯机采用一机多用，既可以钻孔取芯，又可以将芯样切割，磨平，大大提高了工作效率，减少设备投资，是一种理想的建设工程检测机械。 
HZ-15型混凝土电动钻孔取芯机技术参数： 
最大钻孔取芯直径：150mm 
钻孔方向：垂直向下 
进给方式：手动 
主轴转速：500-1000min 
钻头开式：人造金刚石薄壁钻头 
配套电机：单相串激电动机 
功率：2KW-2.5KW 
电压：220V 
外形尺寸：470*235*880mm（长*宽*高） 
重量：25kg                                 
取芯机需要客户另外购买配件：取芯机磨头、取芯机金刚石锯头和金刚石薄壁钻头。 
金钢石薄壁钻头（全套）规格： Φ50x350mm; Φ100x350mm; Φ150x350mm
电动钻孔取芯机使用方法：
1、将钻机固定在不同的工作台面上，如固定在混凝土上用电钻打一∮19X50孔一个，然后把膨胀螺栓按在此孔处，将钻机移至固定位置，安装紧。如固定在其他工作台面上，配一个M12×120的螺丝，以同样的方法固定。
2、钻机固定好后，拉出进给滑架和变速箱，装上切割工作台和夹具，装回进给滑架和变速箱，将芯样装在夹具内，将主轴上的钻头拆下换上锯片，按所需芯样高度，然后用进给手柄调节，接通水源，水源对准锯片入口，保持水源流量在3—5L／min，然后进行切割， (如对∮150芯样切割时，先切一半，然后再将芯样转180度切断)，芯样按规定高度多出2—3m/m。
3、将主轴上的锯片拆下，装上磨头，水源和流量同上，将芯样磨至规定的高度，保证芯样的平行度