混凝土钻孔取芯机主要有两个用途，一是水平面钻孔用，适用于道钉安装，路桩安装，桥梁钻孔，集成房屋桩基钻孔等。已广泛应用于交通工程公司,中铁集团,集成房屋公司等单位;二是取芯用,适用于路面取芯做试验用,已广泛应用于各地检测中心。 钻机采用本田汽油发动机为动力,具有外观美观、结实耐用、启动方便、运转可靠、操纵简便，配备市场上人造金刚石簿壁钻头，适合钻取混凝土，水泥，沥青路面，岩石等多种物质，并可配置电打火装置。
混凝土钻孔取芯机钻头，汽油取芯机钻头最大钻孔取芯直径：∮200mm 最大钻孔取芯深度： 550mm 650mm 700mm 功率： 5.5马 9马力 13马力
最大钻孔深度： 400mm
钻头转速： 500～1000rpm
电机： 单相串激电机
功率： 1.7kW
电源： AC220 50Hz
外形尺寸： 525×300×1025
重量： 约60kg
该取芯钻头均是将金刚石渗入切削端以提供最大的切削效能。均适宜混凝土、沥青或类似材料的取样之用。涨紧连接件是用于把不同尺寸的取芯钻头与机器的主轴连接在一起。取芯钳是一任选附件，用于把样芯从孔中方便的取出。

| 型号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钻头规格 钻孔外径 | Ф25 | Ф37.5 | Ф52 | Ф60 | Ф64 | Ф79.5 | Ф85 | Ф92.5 | Ф110 | Ф118 | Ф160 | Ф210 |
| 钻头规格 钻孔内径 | Ф17 | Ф28.5 | Ф42 | Ф50 | Ф54 | Ф70 | Ф75 | Ф82.5 | Ф100 | Ф108 | Ф150 | Ф200 |