一、GQC-1型改良法含气量测定仪产品简介
GQC-1型改良法含气量测定仪适用于测定集料粒径不大于40mm，含气量不大于10%，有坍落度的混凝土拌合物中的含气量。符合交通部JTJ053-94《公路工程水泥混凝土试验规程》的全部规定,该测定方法符合GBJ80-85标准。 
二、GQC-1型改良法含气量测定仪主要技术参数：
1、量钵容积: 7L
2、含气量量程: 0-10%
3、骨料最大粒径: 40mm
4、分度值： 0.2KN 
5、净重: 12KG
三、GQC-1型改良法含气量测定仪原理
GQC-1改良法混凝土含气量测定仪测定原理是根据气态方程，保持一定压力的气室和装满试料的容器之间，开闭压力平衡时，两个容器的压力达到平衡时，气室压力减少的量即是砂浆中的空气含量所占的百分比，在压力表上表示出的即是试料中的空气含量。
四、GQC-1型改良法含气量测定仪特点
1、量钵采用铝合金耐酸碱材料精密铸造，结构严谨，容积准确，确保读数测定值的精确度。 
2、采用精制仪器装置压力表，安全性能好，刻度盘清晰直观。 
3、各部位的密封圈采用特种密封材料，密闭性能好，经久耐用，使用寿命长。 
4、内置手泵轻巧省时省力。 
5、注水式测定，无注水式测定兼用。 
6、体积小重量轻，便于携带，最适于现场高频连续使用。

河北恒泰鸿基试验仪器厂主要供应楼板测厚仪，钢筋扫描仪，桩基动测仪，氯离子含量测试仪，旁压仪，混凝土测厚仪，沥青燃烧炉，核子密度水份仪，裂缝测宽仪，裂缝测深仪，钢筋锈蚀仪，非金属超声波检测仪，无核密度湿度仪，核子密度仪，反光标志逆反射系数测定仪，反光标线逆反射系数测定仪，突起路标发光强度测定，混凝土氯离子含量测定仪，混凝土碱含量测定仪，混凝土冻融试验机，混凝土碳化试验箱，混凝土动弹仪，混凝土磁力振动台，GQC-1型改良法含气量测定仪，混凝土及水泥含气量测定仪，水泥试验小磨，混凝土搅拌机，水泥氯离子含量测定仪，电动液压脱模器，电动击实仪，混凝土标准养护箱，水泥净浆搅拌机，水泥胶砂搅拌机，水泥胶砂振实台，GQC-1型改良法含气量测定仪，水泥胶砂流动度测定仪，水泥压力试验机，混凝土压力试验机，万能材料试验机，水泥恒应力试验机及各种沥青实验仪器等。欢迎新老客户来电咨询15175717500，18618345148，0317-4408128公司网址www.hthj17.com，www.hthjyq.com