混凝土塑料抗渗试模（现货供应）注意事项
混凝土塑料抗渗试模（现货供应）每次做试块之前，在试模腔内壁涂薄薄一层机油。拆卸时，下拧松活节螺栓上的蝶形螺母，在拧松轴上的蝶形螺母，连同活节螺栓脱离侧模板槽内，即可拆去侧模板，每次脱模后，应极力擦净 各零件表面的涂料，并涂上防锈油。
混凝土抗渗模结构组成
本模型是由底模板、侧模板隔板轴、支架活节螺栓和蝶形螺母等零件组成(见附图所示)底模板是由高强度的铸铁制成，侧模板，隔板是用较硬的碳结钢支撑，支架固定在低模板上，活节螺栓用圆柱销联结在支架上，并可饶圆柱销轴线转动。
装配时，先将两块侧模板相对垂直放在底模板平面上，用套在活节螺栓上的轴插入侧模板两端槽内，稍加固定，然后将隔板插入侧模板的槽内，对正两块侧模板，保证模腔成正方形，再边拧紧轴上的蝶形螺母，边用木榔头轻击各板上侧面，使其下侧再在同一平面上，然后再拧紧活节螺栓上的蝶形螺母，保证各板下侧面与低模板平面贴近。
混凝土塑料抗渗试模（现货供应）模规格参数
1、抗渗塑模： (每箱18只)
2、抗渗(ABS)绿色塑模 (每箱18只)
3、100方优质塑模： (每箱30只)
4、100方普通塑模： (每箱60只)
5、100*300塑模： (每箱12只)
6、150*300塑模(弹模)： (每箱12只)
7、直径150*300塑模(弹模)： (每箱12只)
8、100*400塑模(抗冻)： (每箱12只)
9、150*550抗折模： (每箱6只)
10、抗裂塑模： (每箱3只)
11、大板塑模： (大箱6只，小箱3只)
12、100*515干缩试模：(大箱12只，中箱6只，小箱3只)
13、大八字塑模： (每箱六只)
14、黑色养护盒： (每箱20只)
15、红色养护盒： (每箱20只)
16、黑色大水槽： (20只/箱)
17、白色大水槽： (20只/箱
混凝土塑料抗渗试模（现货供应）技术要求
1、对抗渗试模做如下检验：有铭牌、合格证、说明书。
2、顶部直径：175mm±1mm 
3、底部直径：180mm±1mm 
4、高度：150mm±1mm 
检验用器具游标卡尺，量程 300mm，分度值 0.02mm
混凝土塑料抗渗试模（现货供应）主要指标
1、150*150*550砼抗折试模(32.5公斤重。精磨加工，按JG3019-94标准制作)
2、100*100*300砼抗折试模(11公斤重。精磨加工，按JG3019-94标准制作)
3、100*100*400砼抗折试模(22.5公斤重。精磨加工，按JG3019-94标准制作)
4、150立方砼密封试模(6公斤重，精磨) 
5、150*150*150三联砼抗压试模(32.5公斤重。精磨加工，按JG3019-94标准制作)
6、150*150*600砼抗折试模 加厚，精磨加工
7、直径150*300弹性模量试模 精磨加工。
混凝土抗渗模长条150*150*300弹性模量试模(精磨加工，按JG3019-94标准制作)
8、100*100*515砼干缩试模(11公斤重。精磨加工，按JG3019-94标准制作，标准铜钉已安装好)
9、25*25*280水泥干缩试模(精磨加工，标准铜钉已安装好) 
10、40*40*160砂浆干缩试模(精磨加工六只铜钉已安装好)
11、铜8字沥青延伸试模(纯黄铜精工制作) 
12、70*80*30砂浆渗透模(精车加工)
13、38*89*74(高度)饱和面干试模有捣棒(精车加工)
14、60*70*100净浆模 
15、36*60*60(高度)净浆流动度模