150x150x300型混凝土弹性模量试模的优点：
1、150x150x300型混凝土弹性模量试模系生塑料制成，它与铁试模同样具有热胀冷缩的原理，将它使用一个月后，检测符合试模自检标准，使用三个月、六个月后检测，仍然符合自检标准，没有发现任何变形。
2、铁试模在安装时不注意，很容易出现变形、不垂直。并且它的六个螺杆丝扣易坏，连接易断。出现这样的问题，整个试模就不能使用了。而塑料试模就不存在这样的问题。
3、150x150x300型混凝土弹性模量试模，塑料试模与铁试模相比，唯一不足的是不能摔打。
4.从试块的脱模时间看:铁试模在一般的气温180c—250c时的拆模时间要24小时，才不易让试块缺角、少棱。塑料试模制作的试块在气温180c—250c时的拆模时间只要12—14小时，便可拆模。若在试模周转不足的情况下可以提前2—3小时拆模，将拆下的试块放在不影响操作的位置不移动，试块一点都不会被破坏，也不会影响试块的强度。这样提高了试模的周转。
5．从试块的外观看:铁试模制作的试块从外观上看光洁度较塑料试模好，平整度两者无差异