GDYK-221SA型室内空气苯系物·TVOC速测仪快速检测室内空气质量苯浓度，具有测试范围宽，使用寿命长，操作方便，其读数精确，声光报警，自适应温度、湿度，可在污染空气内调零，量程标定,等功能。主要用于室内环境检测机构煤矿、化工、检测机构，测定室内苯气体浓度使用。
GDYK-221SA型室内空气苯系物·TVOC速测仪仪器特点：
1、采用快速显色方法，可直接显示出被测样品中的浓度
2、可现场定量检测出空气中苯系物和TVOC
3、化学试剂包显色，样品和试剂用量少，可减少并防止二次污染
4、脉冲方式供电、功耗低，一节9V电池可以使用40小时以上，停止输入命令10分钟后，自动断电
5、主机体积小、重量轻、操作简单，携带方便
GDYK-221SA型室内空气苯系物·TVOC速测仪技术指标：
1、测定下限：      
苯·苯系物：0.05mg/m3
TVOC：0.05mg/m3
2、测量范围：
苯·苯系物：0.00-1.00mg/m3
TVOC：0.00-4.00mg/m3
3、测量精度：5%