IAQRAE型空气质量(IAQ)检测仪AreaRAE IAQ 是独一无二的无线室内空气质量(IAQ)检测仪，它包括一个光离子化检测器(PID)，可通过传统的IAQ测量法直接测量VOC (如温度，湿度，二氧化碳[CO2])；以及一个用户自选的一接五有毒气体传感器。PID使AreaRAE IAQ 能够测量0-500 ppm的VOC (易挥发性有机化合物)，分辨率为0.01 ppm (10 ppb)。RF（射频）收发器使该检测仪能够与远程基站控制器进行实时互通和传输读数及其它信息。
RAE Systems 经过验证的PID技术为IAQ研究人员提供了一种超灵敏的VOC检测工具，帮助他们快速获得信息并进行诊断。传统的IAQ检测仪只测量温度，湿度和CO2，这会遗漏重要的室内污染物，如建设，修缮和办公活动中产生的真菌和VOC。
IAQRAE型空气质量(IAQ)检测仪主要特点
•通过内置RF收发器执行实时无线数据传输
•在总部或指挥中心实时查看传感器数据或报警状态
•ProRAE Remote 软件可同时控制和显示多达32台远程检测仪上的读数
•无需获取许可, 采用ISM波段RF传输, 通信距离最远可达2英里
•使用PID传感器持续监测0-500 ppm浓度的全部VOC, 分辨率为0.01 ppm (10 ppb)
•持续监测0-20,000 ppm浓度的CO2, 分辨率为10 ppm
•持续测量温度和相对湿度
•有毒气体传感器插槽可兼容CO, H2S, SO2, NO, NO2, Cl2, HCN, NH3或PH3传感器
•内置隔膜采样泵
•内置锂电池, 连续工作时间长达24小时
•可连接墙式充电器, 保证每周7天, 每天24小时不间断工作
•可更换的锂电池组或碱性电池组
•ProRAE Suite 软件保证数据下载简单轻松
•超大数字显示器和键区
VOC的来源
•清洁和维护用品
•地毯，织品，饰品，家具和建筑材料
•办公设备 (复印机，打印机)
•微生物污染 (霉菌，真菌等)
•人身 (呼出气体和香水)
•修缮工作
•职业培训室和艺术工作室
•杀虫剂