PGM-7240型TVOC(易挥发性有机化合物)检测仪用途：
有害物质/国土安全：搜索有毒的工业化学物质(TIC)和化学战试剂(CWA)，3秒钟快速响应，确保您在消除污染的条件下快速评估患者病情。
室内空气质量(IAQ)测量:新建筑材料（地毯和织品）的除气作用，通过测量微生物的VOC (mVOC)来搜索真菌和霉菌。
PGM-7240型TVOC(易挥发性有机化合物)检测仪工业卫生/安全：工人暴露在有毒化学物质下的研究。
PGM-7240型TVOC(易挥发性有机化合物)检测仪环境：周界监测，少量泄漏检测。
PGM-7240型TVOC(易挥发性有机化合物)检测仪说明：坚固耐用的 ppbRAE Plus 是世界上最敏感的手持VOC (易挥发性有机化合物) 检测仪. 它的光离子化检测器(PID) 的精度能达到十亿分之一(ppb), 适合室内空气质量(IAQ)检测, 有害物质/国土安全等各种应用。
ppbRAE Plus 检测器可使用 RAELink2 实现无线形式. 这样就可以对检测器中将要集成到现有 AreaRAE 系统的信息进行实时监测. 通过无线RF（射频）调制解调器, 检测器可配备Firmware 1.20 版或更高版本, 从而与两英里以内的 AreaRAE 基站控制器实时互通和传输读数及其它ppbRAE Plus 检测仪已取代原来的 ppbRAE 检测仪。
PGM-7240型TVOC(易挥发性有机化合物)检测仪主要特点
•新的扩展范围为1 ppb至2,000 ppm
•成熟的PID技术专利的双通道3D传感器可以在3秒钟内做出响应，为防潮和防灰设置了新标准,，超亮的10.6eV灯可提高低ppb测量的灵敏度。
•独一无二的一次性VOC归零管确保少量测量的可重复性。
•自清洁灯和传感器：专利的自清洁灯和传感器可使维护和校准需求减至最小。
•无需任何工具，便可以在数秒钟内卸下 ppbRAE Plus 的灯和传感器，简化了维护工作！
•能够比任何其它PID检测到更多化学物质：由于 ppbRAE Plus 存储器中含有100多个修正系数，并拥有世界上最大的修正系数打印列表(300+)。因此比起任何其它PID，RAE Systems 能够精确测量更多的电离化学物质！当从 ppbRAE Plus 的气体库中选择气体后，报警点会自动加载到此仪器中。
•本仪器具有用户友好的操作屏幕，使用简单方便，能够灵活应对复杂操作。
•插入式电池：当实际工作需要使用能够支持10小时以上工作时间的标准镍氢电池时，ppbRAE Plus 随带的插入式碱性电池组可满足您的工作需要。
•最多可存储267个小时的数据，每隔一分钟即向PC下载一次数据 (带有数据记录选项)。
PGM-7240型TVOC(易挥发性有机化合物)检测仪性能：
◆新型专利高灵敏光离子化检测器
◆强力吸气泵
◆自动背景扣除
◆高容量数据存储
◆内置校正系数
PGM-7240型TVOC(易挥发性有机化合物)检测仪主要技术参数：
◆尺    寸：21.8cm(L)*7.62cm(W)*5.08cm(H)
◆重    量：553克(含充电电池)
◆检 测 器：PID光离子化检测器(标准10.6eV灯)
◆电    池：镍氢充电电池或4节AA碱性电池
◆工作时间：连续工作10小时
◆显    示：大屏幕液晶显示及LED背景灯
◆范围、分辨率及响应时间：10ppm异丁烯标定

| 0-9999ppb | 1ppb | 5秒 |
| --- | --- | --- |
| 10-99.9ppm | 0.1ppm | 5秒 |
| 100-199ppm | 1ppm | 5秒 |

◆精    度：+20ppm或读数的10%
◆校正系数：内置102个有机气体校正系数
◆标    定：零点与标准气体两点校正
◆按    键：一键操作、两键编程
◆直接读数：瞬时值、峰值、电池电压、TWA、STEL
◆报警设置：单独设置TWA、STEL和峰值的报警界限值
◆操作模式：检测和卫生模式，用户可选
◆声光报警：90dB蜂鸣器及LED闪动指示
◆机外报警：可选振动报警
◆报警模式：持续报警或自动重复
◆数据采集：可存储15000个数据，并可通过PC机的RS-232z接口传输包括时间、日期、用户编号、被检测地点编号等数据、软件兼容Win95/98/NT/2000
◆采 样 泵：内置式，可水平60m或垂直30m采样，流速400mL/分钟，低流速时自动停泵报警
◆温度湿度：-10至40，0-95%相对湿度（无冷凝）