DQ型一氧化碳检测仪具有非常清晰的大液晶显示屏，声光报警提示，保证在非常不利的工作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防。 
DQ型一氧化碳检测仪特点
-小巧、轻便、坚固
-声、光报警
-大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值、平均值显示
-开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检
-安全提示：定期闪灯、声音提示
-出众的音频声音报警
-维护费用很低
DQ型一氧化碳检测仪技术参数
检测气体：空气中的一氧化碳（CO）
量程：0-999ppm或0-2000ppm
基本误差：＜±5%（F.S）
最小读数：1ppm
响应时间：≤25秒
电池：3.6V锂离子充电电池
电池工作时间：连续工作大概200小时左右
显示：大屏幕液晶显示
报警：声、光报警
直接读数：瞬时值、峰值、电池电压、TWA、STEL
防爆标志：Ex ibdIICT3
防护等级：IP45
工作温度：-10∽45℃
工作湿度：5-90%RH
尺寸：126mm（长）×66mm（宽）×33mm（厚）
重量：220g(带充电器)