关于如何选配超纯水器

关于如何选配超纯水器一直是广大用户所困扰的问题。

如何选配？应从以下几点选配：

一、明确进水水源：

是以城市自来水为水源还是以纯水（去离子水、蒸馏水）为进水水源。若市政自来水水质较差（TDS≥300时增配强化预处理，如软化器、KDF等）。

二、知晓用水量：

用户用水量要从以下方面考虑：

1、取水方式，即工作期间是连续取水还是间歇式取水，对出水压力或储水桶、软管等有否特殊要求；

2、高峰期用水，即取水高峰持续的时间与用水量要求，确定机器规格配置；

3、日用水量，分纯水与超纯水两种考虑，以此进一步确定所需产品的规格。

三、产水水质：

产水水质要求，依据中国国家实验室用水（GB6682-2000）标准，另外还要根据实验是否对TOC、细菌、热源、微颗粒等有否具体的要求，也就是说，是用来做哪方面实验或者与哪些仪器设备配套使用，诸如原子吸收光谱（AAS）、微生物分析、普通化学、细胞培养、生化分析等等，明确这些也就完全确定产品的规格型号。

掌握以上几点就很容易选配超纯水器。南京易普易达系列超纯水器即从以上几点配置确定各类型号，以便您更好的选配。