品名：人工气候箱
型号：BIC-250

应用范围:
人工气候箱（综合药品稳定试验箱）适用于卫生防疫、环境保护、农林畜牧业等科研单位、院校实验室、生产部门，作为霉菌、细菌和微生物的培养保存、植物栽培、育种实验的专用恒温恒湿、光照设备，能准确模拟不同环境的气候条件。

产品特点：
外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节；
微电脑智能控制，液晶显示控制温度、湿度、光照度、时间，超温报警功能；
幅流送风和提升对流循环形式，确保每层面空气的流动性和温度均匀性；
箱体顶部配有检测口接头，内径为30mm、外径为60mm；
采用国际知名品牌压缩机和循环风道、无氟制冷剂，引领环保，高效，节能；
专利技术：集成式制冷系统，多层保护，安全运行有效自行检定，采用无能耗非常规的自动化霜，避免对温度的影响，使设备连续长时间使用；
可编程程序设计，可设置三十段；
光照度六级可调，采用三维布光方式，提高均匀性；
湿度传感器采用进口元器件，采用翅片加湿电热管加湿，外配大容量水箱，可长时间连续使用；
配RS-485接口，可连接计算机或记录仪；
具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能；

技术参数：
型号：BIC-250
控温范围：无光照时0-65℃，有光照时10-65℃
分辨率：0.1℃
波动度：±1℃
均匀度：±1.5℃
控湿范围：60%-90%
湿度波动：±5%
光照强度：0-15000Lx（分六级可调）
输入功率：1300W
定时范围：0-9999分钟
内胆尺寸(mm)：480×480×1100
外形尺寸(mm)：692×685×1587
载物托架：4块