扫描型可见分光光度计723N

是一款经济型分析仪器,选配RS232接口输出. 优良的测光精度高于一般的同档仪器.广泛应用于医疗检测，食品，石化工业，环境保护与监控等众多领域.

仪器特点：

1. 仪器采用128*64位点阵液晶显示器，可直接显示标准曲线和测试数据，主机可存储测试数据，并可另配打印机打印。

2. USB数据输出接口。

3. 能直线建立标准曲线，并可用标准曲线进行相关的测试，可连续测试和存储200组数据，并可存储100条标准曲线，用户自己直接命名，根据命名方便调用。

4. 设计独特的光学系统、高性能1200条/nm光栅和进口接收器确保仪器的优良的性能指标。

5. 自动波长校准、自动波长设定。

6. 宽大的样品室，可容纳5-100mm各种规格的比色皿。

- 超薄按键，操作简单、方便。

仪器功能：

定量检测：可通过建立标准曲线，显示曲线图谱和方程式，利用朗伯比尔定律输入数据测试

广度测试：被测溶液在定波长下测试 A（吸光度） T（透过率）  C（浓度）

特点功能：自动调整波长，自动波长校准，自动数据存储

型号		723(N.S)

光学系统	双光束比例检测

波长范围		320-1100nm

波长准确度		±0.5nm

光谱带宽		2nm

波长重复性		0.2nm

杂散光		≤0.05%T@360nm

光度准确性		0.3%T

光度重复性		0.2%T

光度范围		0-200%T，-0.301-3.000A

漂移		≤0.001A/h @500nm

基线直线性		≤0.2%T

噪声		0≤0.1%T

稳定性		±0.002A/h @500nm

显示范围		0-200%T, -0.3-3A

显示系统		128*64位LCD

波长驱动方式		自动波长

输出（接口）		并口输出

能量（灯源）		进口钨灯

净重		12kg

软件支持		是