一、产品概述

ZB-HY3000压缩强度测试仪是测定纸张环压强度（RCT）、瓦楞纸板边压强度（ECT）、瓦楞纸板平压强度(FCT)、瓦楞纸板粘合强度(PAT)、瓦楞原纸平压强度(CMT)的专用仪器。是目前国内性价比非常高的一款高精度压缩强度测试仪器。

该仪器为机电一体化结构，采用现代机械设计理念和微机处理技术进行精心合理的设计。仪器采用上压板固定式，测量精度高。具有强大的数据处理功能，可直接得出各项数据的统计结果，并且能自动复位，操作方便，容易调节，性能稳定。

仪器配备相应辅具可进行以下试验：

——配备环压试验中心盘和环压专用取样器，进行纸板环压强度试验（RCT）

——配备边压（粘合）试样取样器和辅助导块，进行瓦楞纸板边压强度试验（ECT）

——配备平压试样取样器，进行瓦楞纸板平压强度试验（FCT）

——配备剥离强度试验架，进行瓦楞纸板粘合（剥离）强度试验（PAT）

——配备槽纹仪和辅助器具，进行瓦楞原纸平压强度（CMT）

二、执行标准

ISO 12192《纸和纸板----压缩强度-----环压法》

ISO 3070《瓦楞纸板-----边缘耐压强度的测定》

ISO 7263《瓦楞芯纸----实验室起楞后平压强度的测定》

ISO 3035《单面和单瓦楞纸板 平压强度的测定》

GB/T 2679.8《纸和纸板环压强度的测定》

GB/T 6546《瓦楞纸板边压强度的测定》

GB/T 6548《瓦楞纸板粘合强度的测定》

GB/T 2679.6《瓦楞原纸平压强度的测定》

GB/T22874《单面和单瓦楞纸板 平压强度的测定》

三、主要性能参数

- 仪器功能主机，用户可根据实际情况单独订购相应的附件，实现原纸和瓦楞纸板多种强度试验；

- 具有测试数据统计处理功能，可打印输出。

- 机电一体化设计，结构紧凑，外观美观大方，维修方便

- 主要技术参数

| 参数项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 电源 | AC220V±10% 50HZ |
| 测量范围(N) | 50～3000 |
| 分辨力(N) | 1 |
| 示值准确度 | 示值误差±1%，示值变动性≤1% |
| 试验速度(mm/min) | 12.5±2.5 |
| 上下压板平行度(mm) | ＜0.05 |
| 上下压板最大距离(mm) | 78 |
| 仪器尺寸（长*宽*高）mm | 450ⅹ400ⅹ500 |
| 净重kg | 75 |

注：测试数据在100N以下（含100N）时，示值准确度允许超出上表规定范围