一、ZQDF铜系列通用电磁阀技术参数： 1 最高工作压力 0.8MPa 2 工作压差 0～0.8MPa 3 介质 液体 气体 蒸汽 油 〈20CST 4 介质温度 ≤180℃ 5 电压 AC：380V；220V； 36V/50Hz DC：24V 6 绝缘等级 B级 7 电源允许波动 -15%～+10% 8 功率 50W 9 响应时间 开≤2秒 关≤3秒 10 安装方式 介质流向与电磁阀箭头保持一致，线圈垂直向上，工作介质清洁无颗粒杂质 二、ZQDF铜系列通用电磁阀结构规格参数： 型号 Lmm Hmm 连接方式 材质 ZQDF-15 86 178 G1/2”内螺纹 铜阀体 ZQDF-20 94 180 G3/4”内螺纹 ZQDF-25 105 190 G1”内螺纹 ZQDF-32 115 210 G11/4”内螺纹 ZQDF-40 130 223 G11/2”内螺纹 ZQDF-50 150 228 G2”内螺纹 ZQDF-25F 110 215 法兰4孔φ13.5孔径φ85孔距 ZQDF-32F 125 245 法兰4孔φ17.5孔径φ100孔距 ZQDF-40F 150 253 法兰4孔φ17.5孔径φ110孔距 ZQDF-50F 160 268 法兰4孔φ17.5孔径φ125孔距 三、ZQDF铜系列通用电磁阀外型尺寸图： 四、ZQDF铜系列通用电磁阀订货说明： 订货时请注明以下内容： 1、①产品名称与型号②公称直径③电源电压④工作压差⑤使用介质⑥连接方式⑦介质温度⑧工称压力⑨操作方式（常开、常闭）⑩是否带附件以便我们的为您正确选型。 2、若已经由设计单位选定的型号，请按型号直接向我司销售部订购。 3、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图 欢迎您访问我们的网站【http://www.ylkbf.com】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。电话：0577-67370263

相关关键词：高温电磁阀，蒸汽电磁阀，电动二通阀，煤气电磁阀，直动式电磁阀、活塞电磁阀、膜片电磁阀、先导式电磁阀、脉冲电磁阀、喷泉电磁阀，不锈钢电磁阀，真空电磁阀，高压电磁阀