一、ZCT型无压差电磁阀产品用途： ZCT系列电磁阀采用电信号，广泛用于对液体、气体管路的自动启闭。具有启闭迅速、性能稳定、使用方便、可靠性高等优点。 二、ZCT型无压差电磁阀结构及原理： 本阀系一次开阀的直动式电磁阀。控制介质通断的阀口封垫，通过阀杆直接与活动铁芯相连。常闭电磁阀断电常位时，靠街铁自重、密封弹簧及介质力将阀口封住，切断了被控介质的流通。电磁线圈通电后，电磁阀克服街铁自重及密封弹簧、介质压力的作用力将活动铁芯连同阀口密封垫吸上，打开阀口，被控介质便可流通了。 三、ZCT型无压差电磁阀技术参数： 工作介质 粘度≦4°E的液体及其它非腐蚀性流体 介质温度（℃） ≦60 工作压差（MPa） 0~0.02 电源电压 AC220V其余规格可作特殊订货 额定流量系数（KV） 按JB/T7352-94规定 泄漏量（ml/min） 按JB/T7352-94·F规定 公称通径（mm） 15 20 25 32 40 50 65 80 100 功耗 50VA 90VA 150VA 870VA 防爆标志 dIIBT4 防爆证编号 CE991010 出线口接头 内螺纹M20＊1.5 环境温度 -40~+60℃ 四、ZCT型无压差电磁阀型号说明： 五、ZCT型无压差电磁阀安装尺寸： 公称通径（DN） 内螺纹连接 法兰连接 外形尺寸 内螺纹 外形尺寸 法兰连接 H L G H L D D1 D2 b f n-d 15 148 92 1/2 20 148 92 3/4 25 148 110 1 210 160 115 85 65 16 3 4-φ14 32 182 120 11/4 221 180 140 100 76 18 3 4-φ18 40 182 140 11/2 230 200 150 110 84 18 3 4-φ18 50 192 162 2 252 230 165 125 99 20 3 4-φ18 60 324 250 185 145 118 20 3 4-φ18 80 335 270 200 160 132 20 3 8-φ18 100 475 320 220 180 156 22 3 8-φ18 六、ZCT型无压差电磁阀订货说明： 订货时请注明以下内容： 1、①产品名称与型号②公称直径③电源电压④工作压差⑤使用介质⑥连接方式⑦介质温度⑧工称压力⑨操作方式（常开、常闭）⑩是否带附件以便我们的为您正确选型。 2、若已经由设计单位选定的型号，请按型号直接向我司销售部订购。 3、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图 欢迎您访问我们的网站【http://www.ylkbf.com】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。电话：0577-67370263

相关关键词：高温电磁阀，电动二通阀，高压电磁阀，煤气电磁阀，全不锈钢电磁阀，防爆电磁阀，水用电磁阀，法兰电磁阀，内螺纹电磁阀，电磁阀，英络克电磁阀，黄铜电磁阀，真空电磁阀