一、零压启动电磁阀产品用途： 零压力启动电磁阀用于各种常温、中温、常压、中压等场合,适用于纯净气体流体、尤其是空气、自来水、瓦斯、煤气、柴油、低压蒸汽、热水管路的自动控制；广泛应用于洗涤设备、生物制药、制冷、暖通空调、自来水厂及环保水处理等行业，是自动化控制工程、项目改造及设备配套的首选产品。 二、零压启动电磁阀结构特点： 零压力亦能打开主阀，低压差流量大，适用范围广 若是需要任意方向安装，请在订货前提出 用耐温材料制作膜片、适用于低压蒸汽管路 阀体采用黄铜和不锈钢热锻成型、体积小、外形美观 液体、气体、油品可混合使用，更加提高电磁阀的使用范围 采用进口合成橡胶密封材料，寿命长是同类产品的5倍以上 采用德国进口Nass塑封线圈确保电磁阀的可靠性，防水、防潮，宜适用于长时间通电 三、零压启动电磁阀技术参数： 参数 ↓ 型号 → ZCW-1 ZCW-2 工作介质 水、空气、油、瓦斯、煤气 热水、 低压蒸汽 介质温度（ ℃ ） ≤ 80 ≤ 125 工作压力（ Mpa ） 0 ～ 1.0 0 ～ 1.6 额定电压（ V ） AC:380 、 220 、 110 、 50HZ/60HZ DC:220 、 36 、 24 、 12 功率 （ W ） ≤15 使用流体粘度 20CST 以下 使用电压范围 + 10% 阀体材料 黄铜和不锈钢 密封材料 NBR或VITON 防护等级 IP65 公称通径（ mm ） 2 3 4 8 10 15 20 25 32 40 50 接管尺寸（ G ） 1/4″ 3/8″ 1/2″ 3/4″ 1″ 1-1/4″ 1-1/2″ 2 四、ZCW-2型零压启动电磁阀订货说明： 订货时请注明以下内容： 1、①产品名称与型号②公称直径③电源电压④工作压差⑤使用介质⑥连接方式⑦介质温度⑧工称压力⑨操作方式（常开、常闭）⑩是否带附件以便我们的为您正确选型。 2、若已经由设计单位选定的型号，请按型号直接向我司销售部订购。 3、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图 欢迎您访问我们的网站【http://www.ylkbf.com】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。电话：0577-67370263

相关关键词：高温电磁阀，电动二通阀，煤气电磁阀，全不锈钢电磁阀，真空电磁阀，蒸汽电磁阀，水用电磁阀，油用电磁阀，高压电磁阀、超高压电磁阀、高温高压电磁阀