Ranger R400｜600系列激光測距器使用手冊

1 適用範圍········································ 1

2 主要特徵及技術規格·······························2

3 顯示標記及功能···································3

4 測距操作·········································3

5 注意事項·········································4

6 附件清單·········································4

1  適用範圍

R400系列激光測距器（以下簡稱測距器），結合普通望遠鏡及激光測距器之功能，在觀察物體的同時，可測量在一定距離範圍內物體的距離，并具備測量速度快、直觀可視點測量、低能耗，無操作時自動斷電等特性。

R400系列測距器激光發射功率小，保障人眼安全；不需合作目標，任意物體皆可測量；體積小、重量輕，便於攜帶；使用CR2 3V電池一顆，更換方便。內建“RAIN”模式，即使雨天也不影響測量；內建“＞150”模式，可消減近距離電纜、樹枝等小型目標的影響。

R400系列測距器廣泛用於高爾夫球、狩獵等體育、戶外運動的距離測量；亦廣泛應用於電纜柱、橋梁和建筑工地及普通地形、倉儲容積等商業用途之距离测量。

R400系列測距器之外形示意圖見圖一。

1 — 望遠鏡目鏡（鏡內顯示測量結果）

2 — 望遠鏡物鏡（激光發射物鏡）

3 — 激光接收物鏡

4 — 模式選擇按鈕

5 — 測量按鈕

6 — 電池艙蓋

2  主要特徵及技術規格

2.1  測距範圍：15—400 m；15-600m

2.2  測距方式：半導體激光測距(對人眼無害)；

2.3  測距誤差：±1m ±0.1%；

2.4  測距顯示方式：視野內LCD顯示；

2.5  有效物鏡口徑：24 mm；

2.6  膜系：多層鍍膜；

2.7  出瞳直徑：3.8 mm；

2.8  出瞳距離：12 mm；

2.9  對焦方式：目鏡調焦；

2.10 望遠鏡放大倍率： 6 X ；

2.11 1000 m之視野為140 m；

2.12 測距模式: RAIN、RELF、>150，無顯示（標準模式）；

2.13 電源供應：CR2 3V 電池(未包含)；

2.14 外形尺寸：120x85x47mm；

2.15 重量：170g；

3  顯示標記及功能

3.1 測距器鏡內顯示標記示意圖見圖二。

3.2 瞄準標記：在視場中心，用“+”表示，測距時用中心圓瞄準目標。

3.3 距離顯示：在視場正上方，三位數；無距離時顯示：“- - -”。

3.4 距離單位：在視場右上方，用“METERS”（米）或“YARDS”（碼）表示。

3.5 測距模式：視場左上方，四種狀態如下：

（1）無字母顯示 – 標準狀態；

（2）“RAIN”- 適用於雨天測距，且目標距離>60m；

（3）“REFL”- 適用於薄霧天或濕度較大[水氣較多]之氣候；

（4）“＞150”- 適用於150m內有干擾的目標（例如：電纜、樹枝等），此時，被測目標距離必須大於150m。

3.6 測距質量：在視場正下方，用“QUALITY

”表示，“    ”數越多，表示回波越強，顯示為6個時，即可顯示距離，若不足6個，表示回波弱，無法顯示距離。

3.7 激光發射：在視場左下方，用“LASER”表示，發射激光時，“LASER”標記閃爍。

3.8 電池電量低：在視場右下方，當顯示“BATT”時，表示電池電量不足，須更換電池。

4  測距操作

4.1 調節測距器目鏡視度，使視場內之物體更清晰。

4.2 按下“測量”按鈕，鏡內顯示“+” ，將中心圓對準待測目標，通常情形下“模式”置於標準狀態，再次持續按下“測量”按鈕3秒左右，目標距離顯示，若不使用15秒后自動關機。

4.3 為提高某些目標的測量可靠性，第二次按下“測量”按鈕時，可持續3秒以上，直至測得目標距離，按下時間亦不能太長，否則會顯示信噪產生的小數。若仍無距離顯示，說明目標回波質量差，此時顯示“- - -”。

4.4 每按下“模式選擇”按鈕一次，即可選擇不同的測量狀態。各種模式之用途已在細則3.5條中說明，接通電源時，處於上一次的使用模式。

4.5 要進行距離單位轉換時，需按下“模式選擇”按鈕3秒以上。

4.6測距器的測距遠近與被測目標的質地、發射光束與目標表面的角度、氣候及能見度相關。通常情形下，目標表面光滑、亮色、面積大，光束與目標表面呈垂直角度，天氣晴朗時可測得的距離遠；目標表面粗糙、暗色、面積小，光束與目標表面成傾斜角度，霧天時可測得的距離近。

5  注意事項

5.1請勿拆解測距器，以免損壞內部電子元件及電路。

5.2請用專用擦鏡布擦拭鏡頭。外殼請用細柔的棉布擦拭。

5.3請勿倒裝電池。

5.4長時間不使用時應取出電池。

5.5未使用時應存放於乾燥之處。

5.6應在溫度為 -20℃ ～ +40℃ 之環境中使用。

6  附件清單

機套 1個

背帶 1條

擦鏡布 1張

保修卡 1张

使用手冊 1份