这个是0.01克精度的,是属于高精度的产品,因为长途运输,收到后可能会有所偏差,若用所赠100克砝码显示99.97到100.03之间的话, 是符合国际标准的,可以正常使用,如果超出了这个范围,可按下面方法校秤:提示：没有足够的砝码请勿操作长按MODE键，直到出现CAL，再按一下MODE键，会闪200.00，放200克砝码，接着会闪500.00，放合计500克砝码。显示PASS。关机即可。这个是校正方法,亲留着以备后用.