多功能CAN-bus网关产品

型号简介

- TNode-N单设备以模式切换方式提供如下协议转换功能：

CAN-bus转以太网+RS485转以太网（默认模式）

CAN-bus转以太网+RS232转以太网

CAN-bus转RS485

CAN-bus转RS232

- TNode-NI的CAN-bus端口带光电隔离，功能与TNode-N相同

应用范围

- DCS、SCADA系统

- 高速数据采集、控制系统。

- 远程环境监视及控制系统

- CAN-bus接入以太网

- 升级传统的RS232/RS485系统到先进的CAN-bus系统

- 代替普通CAN接口卡构建CAN网络

产品优势

- 单设备提供如下功能

CAN-bus转以太网+RS485转以太网（默认模式）

CAN-bus转以太网+RS232转以太网

CAN-bus转RS485

CAN-bus转RS232

- DC8-48V宽压电源

- 通过本地RS232管理口或远程Telnet进行管理，免跳线设计

- CAN端口及RS232/RS485均具备ESD15KV、浪涌防护

- CAN端口可选光电隔离

- 支持Windows虚拟串口技术

CAN端口工作模式

- 流传输模式

此模式与RS232/RS485工作模式相同，设备可以按照传统的RS232/RS485方式进行数据通讯。CAN相关参数（如速率等），由设备透明配置。

在与其他CAN-bus产品配对使用时，可以使用CAN总线透传RS232/RS485数据。

- CAN包传输模式。

TNode-N将接收到CAN-bus数据帧，转换成特定的数据报文，通过以太网或串口传输到其他设备。上位机使用同样格式的数据报文，发送数据到TNode-N，由TNode-N转换成CAN-bus数据帧，并发送到CAN-bus。

数据报文封装了所有CAN-bus通讯信息，如CAN ID、CAN数据包长度等。由于不需要API支持，所以上位机可以是电脑或各类嵌入式设备。

软件接口

- 虚拟串口方式

将CAN端口、RS232/RS485端口映射成本机的虚拟COM口，这些虚拟串口与硬件串口在使用上完全一样。虚拟串口需要Windows 2000或以上版本的操作系统。

- Socket TCP/IP直连

应用软件可以直接与设备的特定TCP/IP端口建立连接，通过此TCP/IP连接，就可以与设备的CAN、RS232/RS485端口双向交换数据。

- 硬件串口

在CAN-bus转RS485或CAN-bus转RS232模式下，TNode-N使用串口与其他设备通讯，串口参数通过配置菜单设置。

| 多功能CAN-bus网关产品 |
| --- |
| 型号 功能 | TNode-N |
| 扩展端口 | 1路CAN2.0A/B端口，CAN端口可选光电隔离 1路RS485端口 1路RS232端口，可设置成管理口或数据口模式 |
| CAN端口参数 | SAJ1000 CAN控制芯片，最高1Mbps/路，可自定义速率，64字节接收缓冲，13字节发送缓冲，支持硬件过滤器。 |
| RS485/RS232端口参数 | 最高速度115200bps，可设置无校验，奇，偶校验、5,6,7,8数据位，1，2停止位。与虚拟串口软件自适应端口参数。RS485端口具备总线冲突检测、避让功能，每端口最多可连接64个下位机(该数量由现场环境和其他设备影响) |
| CAN转发模式 | 流传输模式，完全兼容传统的RS232/RS485通讯模式 CAN数据包模式，报文形式的CAN-bus数据通讯接口 |
| 协议转发模式 | CAN-bus转以太网+RS485转以太网（默认模式） CAN-bus转以太网+RS232转以太网 CAN-bus转RS485 CAN-bus转RS232 |
| 接口 | 高强度接线端子，RS232端口为DB9 |
| 网络 | RJ45 10Mbps，TCP/IP、UDP协议。 |
| 网络运行模式 | TCP/IP Server、Client、UDP模式。 |
| 管理 | 提供一个用于本地管理的RS232管理口。可以使用超级终端或VSPM的Telnet管理器通过网络管理。并具有设备探测功能。 |
| 网络安全 | 内置IP过滤，最多设置8个认证IP。 可选配RC6加密模块对数据传输进行64Bit或128Bit的数据加密。 |
| 电源 | DC8-48V，端子式接口，现场供电或CAN总线供电。 |
| 防护 | 电源：400W浪涌保护。 所有端口：具备ESD 15kv、浪涌保护。 系统：具备死机自动重启功能。 CAN端口可选光电隔离 |
| 运行环境 | 温度：-20-60℃，湿度：5% - 95% RH，无凝露。 |
| 附带软件 | VSPM虚拟串口软件，使用说明书等。 |