ICAN-2快速安装指南

- 基本硬件连接

- CAN端口连接

CAN总线两端必须连接终端电阻才可以正常工作，终端电阻应该与通讯电缆的阻抗相同，典型值为120欧姆。

设备每个CAN端口已经集成了120欧姆终端电阻，所以设备必须安装为CAN网络的第1个或最后1个结点。

- RS485端口连接

接线方式：A-为RS485 A+线，B-为RS485 B-线，G-为RS485线路接地。

接地：部署RS485总线时，建议将设备的RS485线路地与所有下位机的RS485线路地连到一起，以确保共模电压参考点的一致性。

终端电阻：RS485端口没有集成120欧姆的终结电阻，所以如果使用终结电阻，必须在接线端子的A、B线之间并联一个120欧姆的终结电阻。

传输电缆：RS485总线必须使用阻抗为120欧姆的屏蔽双绞线，而且在一个RS485线路中，尽量使用同一种线缆，以保证阻抗均匀。线缆越粗，传输距离越远，并且可以使用较高速率进行传输。

- 电源系统

设备供电电源：

交流85-250V或直流100-250V供电，消耗功率(不包括为外部设备提供的功率)1-2W。

使用过程中，如果由于供电电源超过上述规定而造成的损失，不在免费保修范围之内。

电源防护：

符合国家标准GB/T17626-1999或者国际标准IEC61000：1995规定的2、3、4级。

扩展电源输出：

提供一个直流5V/1.5A的电源输出，用于给其他设备提供电源。

提供一个经过抗干扰处理的交流220V 10W供电输出，使用此电源的设备必须能够确保不会造成二次干扰，如一些电机或对电源影响较大的开关电源，不得使用此电源。

上述的2个扩展电源输出不可同时使用，否则将造成设备电源系统过载。

- 网络

设备支持10Mbps以太网接入，不支持网线自动翻转，如果与网卡连接，需要使用交叉网线。与交换机或集线器连接，使用普通的568B/A网线即可。

在使用光收发器接入光网络时，可以使用设备提供的直流5V来提供电源。

- 检查运行状态

- 指示灯

上电后就可以观察设备的工作状态。正常情况下，工作指示灯每隔一秒闪烁一次，长亮或长灭都为不正常状态。以太网连接正常时<联接>指示灯将长亮。

其他状态，参考下面的指示灯含义说明。

数据：网络数据，以太网连接有数据传输时闪烁。

联接：网络连接，以太网连接正常时为长亮。

工作：正常启动并工作后，每隔一秒闪烁一次，长亮或长灭都为故障状态。

协议联接：当与虚拟串口软件或应用软件建立TCP/IP连接后为长亮状态。

端口CAN1指示：CAN端口1数据传输指示，红-发，绿-收，红/绿-收/发

端口CAN2指示：CAN端口2数据传输指示，红-发，绿-收，红/绿-收/发

端口RS485指示：RS485通道指示，红-发，绿-收，红/绿-收/发

电源：正常时为长亮状态。

- 管理端口

使用2、3交叉的RS232电缆连接管理口和电脑的RS232端口，并用超级终端打开此端口，设置串口参数为：9600bps，无校验，8数据位，1停止位。然后在超级终端中按任意一个按键，设备将输出基本状态数据。按‘l’键可以进入参数配置菜单。默认管理口令为：admin。

- CAN数据传输模式

- <CAN数据包>采用特定的数据报文的形式，实现CAN-bus与以太网或串口之间的数据传输，此模式采用20字节定长数据报文传输数据，封装了所有的CAN-bus 2.0A/B报文信息，并且采用帧对帧转换传输模式，符合CAN-bus工作特性，实时性极好，此模式为默认模式。

- <流传输模式>从以太网或串口接收到的任意格式的原始数据，将自动以8个字节为单位，自动打包成CAN-bus 2.0B数据帧发送到CAN-bus，CAN ID由设备配置参数决定，如果不足8个字节，则按照实际数据长度填充CAN-bus帧。

从CAN-bus接收到的数据，只传输1-8字节的CAN-bus数据区数据到以太网或串口，不传输CAN ID等其他数据。此模式用于传输RS232/RS485通讯协议。

- 安装VSPM虚拟串口软件

- 安装光盘或从网络下载的VSPM虚拟串口软件。

- ICAN-2默认设置为Server模式，所以择VSPM的Client模式（默认模式）。

- 选择<使用设备探测器建立虚拟串口>，进入主界面后，选择<扫描添加设备>

- 修设备IP地址

选择一个扫描到的设备

- 在<IP地址>输入栏中，为设备指定一个新的可访问的IP地址

- 单击<修改设备网络参数>，设备修改IP地址为指定地址，并自动重启用于应用设置

- 启动完毕后单击<搜索设备>，就可以看到设备已经修改为新的IP地址。

- 选择映射此设备端口，就可以自动映射出对应的虚拟串口

映射结果

上图为ICAN-2设备的映射情况，共映射了2个CAN端口，1个RS485端口。

设备的CAN-A端口被映射到COM2，对应192.168.192.100:6020

设备的CAN-B端口被映射到COM3，对应192.168.192.100:6021

设备的RS485端口被映射到COM4，对应192.168.192.100:6030

- 测试软件

使用光盘内的相关应用软件->Commix串口调试工具，打开COM2或COM3口，就可以进行CAN-bus数据接收，发送测试。

- 恢复出厂值

通常不需要此操作，因为设备支持设备探测功能，所以即使遗失了IP地址，也可以通过虚拟串口的<设备探测器>找到设备，并且可以通过软件管理功能来恢复出厂设置。

按住恢复出厂值按钮，重新启动或上电，等待10秒左右，直到<工作>指示灯开始闪烁，就可以恢复到下列默认设置：

- 设备配置

请参考光盘里的使用视频、说明书及技术配置手册。

设备性能指标

| 型号 功能 | ICAN-2 |
| --- | --- |
| CAN-bus转以太网功能 | 2路CAN-bus2.0A/B转以太网，SAJ1000 CAN-bus控制芯片，最高1Mbps/路，可自定义速率，64字节接收缓冲，13字节发送缓冲，支持硬件过滤器。全双工转发，支持CAN-bus网段划分及虚拟串口技术。全光电隔离。 |
| 转发工作模式 | 流传输模式，完全兼容传统的RS232/RS485通讯模式 CAN-bus数据包模式，报文形式的CAN-bus数据通讯接口 |
| RS485至TCP/IP协议转换 | 最高速度19200bps，可设置无校验，奇，偶校验、5，6，7，8数据位，1，2停止位。与虚拟串口软件自适应端口参数。每端口最多可连接64个下位机(该数量由现场环境和其他设备影响) |
| 网络 | RJ45 10Mbps，TCP/IP、UDP协议。可跨网段，支持动态域名解析。 |
| 运行模式 | TCP/IP Server、Client、UDP模式 |
| 管理 | 使用超级终端或VSPM的Telnet管理器通过网络管理，提供一个用于本地管理的RS232管理口。并具有设备探测功能。 |
| 安全 | 内置IP过滤，最多设置8个认证IP。 |
| 电源 | AC 85-250V或DC100-250V供电，消耗1-2W功率， 内置工业级电源系统。支持扩展电源输出，用于为其他设备提供电源。 |
| 供电模式 | 现场供电 |
| 防护 | 电源：内置工业级电源系统，符合国家标准GB/T17626-1999或者国际标准IEC61000：1995规定的2、3、4级。 端口：ESD 15kv、浪涌保护，通讯单元和MCU单元采用全光电隔离。 系统：具备死机自动重启功能。 |
| 全光电隔离 | 同时隔离CAN-bus、RS485单元与MCU单元之间的信号线，地、电源。 |
| 安装方式 | 安装耳 |
| 接口 | 高强度接线端子 |
| 运行环境 | 温度：-20-60℃，湿度：5% - 95% RH，无凝露。 |
| 附带软件 | VSPM虚拟串口软件，使用说明书等。 |

设备维修服务

## 维修服务期限

此设备的免费服务期：7天内包退、1年内免费包修。超过免费服务期后，可提供3年收费保修服务。维修服务期限以发票或的购买日期为开始日期。

## 免费维修服务方式

- 包退：用户将设备发到本公司，本公司退回全款。

- 包修：用户将设备发到本公司，本公司在10个工作日内维修完毕返回给用户，或直接返回良品给用户。

- 在免费服务期内免费提供术支持。技术支持包括：应用软件开发支持、硬件部署、故障排除、方案设计支持等。

服务期间发生的运输费用由双方共同承担。条款中“返回给用户”指的是已从本公司发出。以上仅限于免费服务范畴，如果超过免费服务期或故障情况属于“不属于免费服务的情况”，免费服务自动失效。

## 不属于免费服务的情况

以下情况造成的设备损坏不属于免费服务范围：

- 自然灾害或意外事故（如：雷击、火灾、盗窃等）。

- 有烧灼痕迹、拆卸痕迹。

- 使用假冒伪劣或不合格的电源产品造成的设备损坏。

- 使用环境或运行参数超过规定范围。

- 超过免费服务期。

以上情况造成的设备损坏需要进行付费维修。

设备防护指标

- CAN端口防护：

采用82C250作为CAN接口芯片，符合下列防护标准。

集成的瞬变电压防护

  - 静电放电保护

±2000V 人体模型Human Body Model

±200V 机器模型 Machine Model

H-L之间电压，最小-150V，最大100V。

独立的NUP2105L CAN的TVS保护器件，功率350W，反向工作电压24V，击穿电压26.4V，极间电容30pF

- RS485端口防护：

采用SN75/65LBC184作为RS485接口芯片，符合下列防护标准。

集成的瞬变电压防护

  - 静电放电保护

±30 kV IEC 61000-4-2 接触放电Contact Discharge

±15 kV IEC 61000-4-2 空气放电Air-Gap Discharge

±15 kV EIA/JEDEC 人体模型Human Body Model

- 每次IEC 61000-4-5（雷击模拟测试）时峰值为400W电路损害保护（典型）。

开路失效保护接收器设计，热关闭保护。

上电/掉电短时脉冲波形干扰保护

每个收发器符合或超过TIA/EIA-485 (RS-485)要求和ISO/IEC 8482:1993(E)标准

- 设备防护：

完全的光电隔离。

同时隔离CAN单元、RS485单元与MCU单元之间的信号线，地、电源。

支持浮地技术。

每端口都具有共模电压超限及强电冲击保护电路。

# Text boxes

IP认证：禁用

Telnet端口：23

IP地址：192.168.192.100

子网掩码：255.255.255.0

网关：无