EIO Link协议编程说明

## 与上位机通讯方式

EIO支持<EIO Link Server模式>和<EIO Link Client模式>两种工作模式。

- <EIO Link Server模式>下，EIO监听TCP/IP端口（默认为5100），等待远程主机建立连接。

- <EIO Link Client模式>下，EIO根据设置，主动连接指定的或通过域名解析获得的远程主机地址。

设备默认设置为<EIO Link Server模式>。

- Socket TCP/IP通讯方式

上位机软件通过Socket规范与EIO直接建立TCP/IP连接，在成功建立TCP/IP连接后，上位机与设备就可以进行数据通讯。

- 虚拟串口通讯方式

EIO支持虚拟串口技术，可以将EIO Link端口映射为本机的虚拟串口。上位机软件只需要按照常规的串口编程方式，使用EIO Link报文就可以与设备进行通讯，无需编写复杂的网络代码。

## 功能描述

- 为EIO专有协议，可以实时获得开关量输入状态。实时设置EIO开关量输出状态

- 支持2个EIO配对，透传开关量输入/输出状态

- EIO Link支持TCP/IP Server、Client两种工作方式

- 支持开关量输入状态变化主动发送

- Client模式下，支持动态域名解析

- 7字节定长短包传输方式

## EIO Link协议报文

- 报文说明

报文数据样本（十六进制）：00 00 FF 00 00 00 00

报文结构

| 命令码 | 状态码 | 数据1 | 数据2 | 数据3 | 数据4 | 数据5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 00 | FF | 00 | 00 | 00 | 00 |

- 命令码

00：状态更新命令，定时发送的开关量输入状态报文。

01：实时输入状态变化命令，当开关量输入状态发生变化时，EIO主动发送此命令码的报文。

- 状态码

00：说明报文正确，否则为报文为错误状态，由此字节指出错误码。

- 数据1-数据5

- EIO发出报文（上位机接收时）

命令码为00时含义:8-40路开关量输入同步状态数据，EIO定时发送此报文。

命令码为01时含义: 8-40路开关量输入变化实时数据，EIO检测到8-40路开关量输入任意一路发生了变化（接通或断开），将主动向上位机发送开关量输入状态数据。

例如EIO发出报文<00 01 0F 00 00 00 00>，上位机接收并解释为EIO的开关量输入发生了变化，第1组8路开关量输入中的1、2、3、4为接通状态，5、6、7、8为断开状态。

例如EIO发出报文<00 00 F0 00 00 00 00>，上位机接收并解释为EIO定期发送的报文状态数据，当前第1组8路开关量输入中的1、2、3、4为接通状态，5、6、7、8为断开状态。如果长时间（默认为超过5秒）收不到此类型报文，上位机可判定网络故障或EIO已经丢失。

- EIO接收报文（上位机发送时）

命令码为00或01时均解释为：

8-40路开关量输出控制数据，数据1控制第1组8路开关量输出，数据2控制第2组8路开关量输出，以此类推。

当数据的字节中的数据位置1时，对应的开关量输出为接通，或低电平状态。

例如EIO收到报文<00 00 8F 00 00 00 00>后，将接通第1组输出中的1、2、3、4、8，或设置为低电平。而将5、6、7断开或设置成高电平。

## 报文详解

- 从EIO设备接收报文

收到报文含义为：远程EIO设备的开关量输入状态。

数据1至数据5，一共5个字节，每个字节对应EIO的1组8路开关量输入状态，数据1对应第1组8个开关量输入，以此类推。超过EIO输入路数的数据字节一直为0。

置1的位，表示该路开关量输入为接通或低电平状态。

置0的位，表示该路开关量输入为断开或高电平状态。

EIO设备支持开关量状态变化主动发送，在与EIO Link端口（默认为5100）建立TCP/IP连接后，如果EIO设备的开关量输入状态发生改变，EIO将通过此连接，主动发送实时的开关量输入状态报文（命令码为01）。

为了增强可靠性，即使开关量输入状态没有变化，EIO也会根据设置的间隔时间，一直发送当前开关量输入状态报文（命令码为00）。

- 向EIO设备发送报文

发送报文含义为：设置远程EIO设备的开关量输出为指定状态（命令码为00或01）。

数据1至数据5，一共5个字节，每个数据字节的8个数据位，控制8路输出状态。超过最大输出路数的控制字节将被忽略。

置1位，对应的输出为接通或低电平。

置0位，对应输出为断开或高电平。

## 更多示例

- 从EIO收到报文

收到：00 00 1C 00 00 00 00

说明：EIO的开关量输入状态为1C=0001 1100，第1、2、6、7、8路输入为断开或高电平状态，第3、4、5路为接通或低电平状态。

- 向EIO发送报文

设置EIO的输出状态为指定状态

发送：00 00 FF 00 00 00 00

说明：将EIO的第1组8路输出设置为全部接通或低电平状态。