串口服务器产品

型号简介

- C232-8，八口三线制RS232转以太网

- C232-16，十六口三线制RS232转以太网

应用范围

- 数目较多的下位机联网系统

- 各类串口设备联网

- 远程环境监视及控制系统

- 代替普通串口卡

产品优势

- 低成本提供8、16路独立的RS232端口转以太网，所有端口均备ESD15KV、抗雷击防护，可选光电隔离

- Server、Client、UDP广播三种工作模式，可跨网段访问。内建支持动态域名解析服务及Modbus TCP网关功能，并可配置成透明传输模式（配对使用）

- 内置IP认证机制，防范非法IP访问

- 支持虚拟串口及Socket两种通讯模式

- 与VSPM虚拟串口自适应串口参数，无需手工设置

- 支持Telnet管理

- 内建支持AC 85-250V或DC100-250V宽压供电（无需额外的电源适配器），支持扩展电源输出，用于为其他设备提供电源

可选DC8-48V机房供电

RS232端口工作模式

- 流传输模式

收到即转发，为默认模式。

- 自适应数据帧

串口服务器将自动判断缓冲一个完整的RS232报文，并一次性转发到网络，适用于Socket直连网络模式。

- Modbus TCP网关模式

串口服务器将分析网口、串口的报文协议，双向转换Modbus TCP、Modbus RTU协议。

软件接口

- 虚拟串口方式

将串口服务器串口映射成本机的虚拟COM口，这些虚拟串口与硬件串口在使用上完全一样。虚拟串口需要Windows 2000或以上版本的操作系统。

- Socket TCP/IP直连

应用软件可以直接与设备的特定TCP/IP端口建立连接，通过此TCP/IP连接，就可以与设备RS232端口双向交换数据。

| 型号 功能 | C232-8、C232-16 |
| --- | --- |
| 扩展端口 | C232-8、C232-16分别提供8、16个独立的三线制RS232转以太网 |
| 端口参数 | 速度:1200-115200bps，可自定义速率，数据位:5、6、7、8，停止位:1、2，校验位:无、奇、偶、标记，不支持流控。各个端口可单独设置参数，独立数据LED指示。 |
| 网络 | RJ45 10/100Mbps TCP/IP、UDP协议 |
| 运行模式 | TCP/IP Server、Client模式，UDP广播模式。 |
| 内建增强功能 | 支持动态域名解析服务，指定域名，设备可自动解析出IP并主动连接。支持Modbus TCP至Modbus RTU双向协议转换，即Modbus TCP网关功能。 |
| 管理 | 使用超级终端或VSPM的Telnet管理器通过网络管理，并具有设备探测功能。 |
| 安全 | 内置IP过滤，最多设置8个认证IP。可选配RC6加密模块对数据传输进行64Bit或128Bit的数据加密。 |
| 电源 | 供电电源为:AC 85-250V或DC100-250V，1-2W电源，支持扩展电源输出，用于为其他设备提供电源。 可定制为DC8-48V供电 |
| 供电模式 | 现场供电 |
| 防护 | 端口:具备ESD 15kv、浪涌保护。 系统:具备死机自动重启功能。 |
| 运行环境 | 温度:0-60℃，湿度:5% - 95% RH，无凝露。 |
| 附带软件 | VSPM虚拟串口软件，使用说明书等。 |