C232-8串口服务器快速安装指南

- RS232端口连接

八个3线制RS232端口，采用标准DB9接口。必须使用2、3交叉的串口线连接串口服务器和RS232设备。

- 电源系统

设备供电：AC 85-250V、DC 100-250V供电

可定制增加：DC8-48V 300-500mA供电

使用过程中，如果由于供电电源超过上述规定而造成的损失，不在免费保修范围之内。s

- 网络

设备支持10/100Mbps自适应以太网接入，不支持网线自动翻转，如果与网卡连接，需要使用交叉网线。与交换机或集线器连接，使用普通的568B/A网线即可。

- 检查运行状态

设备在上电后需要2-5秒左右进行启动，启动成功后，工作指示灯每隔一秒闪烁一次，长亮或长灭都为不正常状态。

其他状态，参考下面的指示灯含义说明。

Work：正常启动并工作后，每隔一秒闪烁一次，长亮或长灭都为故障状态。

Socket：当与虚拟串口软件或其他串口服务器建立连接后为长亮状态。

1-16指示灯：指示1-16路串口传输情况，绿为接收，红为发送。8路串口服务器只使用1-8个指示灯。

电源：正常时为长亮状态。

- 监控及配置端口

使用2、3交叉的RS232电缆连接管理口和电脑的RS232端口，并用超级终端打开此端口，设置串口参数为：115200bps，无校验，8数据位，1停止位。然后在超级终端中按任意一个按键，设备将输出基本状态数据。按‘l’键可以进入参数配置菜单。默认管理口令为：admin。

- 安装VSPM虚拟串口软件

- 安装光盘或从网络下载的VSPM虚拟串口软件。

- 设备默认设置为Server模式，所以择VSPM的Client模式（默认模式）。

- 选择<使用设备探测器建立虚拟串口>，进入主界面后，选择<扫描添加设备>

- 修设备IP地址

- 选择一个扫描到的设备

- 在<IP地址>输入栏中，为设备指定一个新的可访问的IP地址

- 单击<修改设备网络参数>，设备修改IP地址为指定地址，并自动重启用于应用设置

- 启动完毕后单击<搜索设备>，就可以看到设备已经修改为新的IP地址。

- 选择映射此设备端口，就可以自动映射出对应的虚拟串口

映射结果

默认设置下，第一个映射出的串口，对应串口服务器的6020端口，为串口服务器的端口A， 以此类推。

如上图所示：

串口服务器的192.168.192.100:6020端口（端口1）被映射成本机端口COM2。

串口服务器的192.168.192.100:6021端口（端口2）被映射成本机端口COM3。

串口服务器的192.168.192.100:6022端口（端口3）被映射成本机端口COM4。

串口服务器的192.168.192.100:6023端口（端口4）被映射成本机端口COM5。

- 恢复出厂值

通常不需要此操作，因为串口服务器支持设备探测功能，所以即使遗失了IP地址，也可以通过虚拟串口的<设备探测器>找到设备，并且可以通过软件管理功能来恢复出厂设置。

按住恢复出厂值按钮，重新启动或上电，等待10秒左右，直到<工作>指示灯开始闪烁，就可以恢复到下列默认设置：

设备性能指标

| 型号 功能 | C232-8串口服务器 |
| --- | --- |
| 扩展端口 | 8个独立的三线制RS232全双工端口。 可选光电隔离。 |
| 端口参数 | 速度：1200-115200bps，可自定义速率，数据位：5、6、7、8，停止位：1、2，校验位：无、奇、偶、标记。各个端口可单独设置参数，并与虚拟串口参数自动同步。 |
| 网络 | RJ45 10/100Mbps自适应以太网接口，TCP/IP、UDP协议。可跨网段，支持动态域名解析。 |
| 运行模式 | TCP/IP Server、Client模式，UDP广播模式。 |
| 内建增强功能 | 支持动态域名解析服务，指定域名，设备可自动解析出IP并主动连接。支持Modbus TCP至Modbus RTU双向协议转换，即Modbus TCP网关功能。 |
| 管理 | 使用超级终端或VSPM的Telnet管理器通过网络管理，也可以通过管理串口进行本地管理。并具有设备探测功能。 |
| 安全 | 内置IP过滤，最多设置8个认证IP。可选配RC6加密模块对数据传输进行64Bit或128Bit的数据加密。 |
| 电源 | 现场供电 设备供电：AC 85-250V、DC 100-250V供电 可定制增加：DC8-48V 300-500mA供电 |
| 防护 | 端口：MAX202E高防护等级芯片，具备ESD15KV防护。 系统：具备死机自动重启功能。 |
| 运行环境 | 温度：-20-60℃，湿度：5% - 95% RH，无凝露。 |
| 附带软件内容 | VSPM虚拟串口软件，使用说明书，各种接线标准等。 |

设备维修服务

## 维修服务期限

此设备的免费服务期：7天内包退、1年内免费包修。超过免费服务期后，可提供3年收费保修服务。维修服务期限以发票或的购买日期为开始日期。

## 免费维修服务方式

- 包退：用户将设备发到本公司，本公司退回全款。

- 包修：用户将设备发到本公司，本公司在10个工作日内维修完毕返回给用户，或直接返回良品给用户。

- 在免费服务期内免费提供术支持。技术支持包括：应用软件开发支持、硬件部署、故障排除、方案设计支持等。

服务期间发生的运输费用由双方共同承担。条款中“返回给用户”指的是已从本公司发出。以上仅限于免费服务范畴，如果超过免费服务期或故障情况属于“不属于免费服务的情况”，免费服务自动失效。

## 不属于免费服务的情况

以下情况造成的设备损坏不属于免费服务范围：

- 自然灾害或意外事故（如：雷击、火灾、盗窃等）。

- 有烧灼痕迹、拆卸痕迹。

- 使用假冒伪劣或不合格的电源产品造成的设备损坏。

- 使用环境或运行参数超过规定范围。

- 超过免费服务期。

以上情况造成的设备损坏需要进行付费维修。

# Text boxes

IP认证：禁用

Telnet端口：23

IP地址：192.168.192.100

子网掩码：255.255.255.0

网关：无