串口共享服务器互联网传输服务配置

适用范围：

适用于通过互联网访问串口服务器的应用场合。

如果串口服务器的网关（如ADSL等）为外网动态IP，远程主机也是外网动态IP。这种情况下，必须申请“动态域名服务”来取得一个固定域名，用于串口服务器解析远程主机IP地址。

如果远程主机是外网固定IP，不需要动态域名服务。

串口共享服务器可以通过路由器连接远程IP或域名，例如，123.156.254.21:6020或test.gicp.net:6020，所以中心端可以有固定IP也可以是动态IP+固定域名，在使用动态IP+域名访问时，需要路由器支持动态域名解析，支持如花生壳或类似服务。如果IP发生变化，串口共享服务器可以通过域名解析出最新IP，并重新建立TCP/IP连接。

串口共享服务器会尝试为每个串口建立多条TCP/IP连接，一旦与中心服务器建立TCP/IP连接，就可以双向收发数据。默认设置下，为每个串口建立2条TCP/IP连接。即一个串口连接2台远程主机。

配置步骤：

- 进入管理菜单，选择“G”进入“G-全局网络配置”，设置好设备的网关地址（应该为ADSL或有效网关的内网IP地址）和DNS服务器IP地址。

- 选择“W”进入“W-切换工作模式.”，切换设备为“2-Client模式”。

- 动态域名方式：选择C-设置串口共享规则。选择所需要配置的规则，设置要使用串口。如果需要“动态域名服务”，将“选择获取远程主机IP方式:”设置为“2-通过域名解析获得远程主机IP地址”，并指定由动态域名服务所提供的域名。例如：“请输入域名(www.google.com):www.abc.com”

- 公网固定IP方式：选择C-设置串口共享规则。选择所需要配置的规则，设置要使用串口。如果远程主机是外网固定IP，将“选择获取远程主机IP方式:”设置为“1-指定远程主机IP地址”，并在下个参数指定远程主机IP。

- 完成上述设置后，返回到主菜单，选择“R-重新启动”，启动设备使设置生效。

- 虚拟串口软件或其他应用软件必须工作“Server模式”，并且手工建立所需要的虚拟串口，默认设置下，建立的虚拟串口对应的监听端口为6020、6021、6022、6023。本机防火墙必须放行这些端口的访问，否则将无法建立连接。

如果主机在内网，其网关必须做静态端口映射，将上述端口映射到内网主机。

- 如果需要动态域名服务，远程主机必须运行动态域名相关软件。

- 如果此时动态域名服务器、VSPM的监听端口都正常的话，串口服务器的“连接已建立或TCP/IP”指示灯将被点亮，虚拟串口软件也应该提示“TCP/IP连接已经建立”，说明与远程主机已经建立起TCP/IP连接。工作正常。

注意事项：

由于ADSL线路及动态域名的不确定性，很容易发生死连接的情况。串口服务器已经具备死连接检测功能。用户可以通过“TCP/IP读超时(秒,0=无限)(20):”来设置检测超时，如果在此读超时内，串口服务器没有在此TCP/IP连接上从远程主机收到数据，将中断此TCP/IP连接，并根据“尝试连接服务器间隔(100-65536毫秒),(10000):”，等待一段时间后，重新尝试连接远程主机。