# Text boxes

HUD30B

HUD30B数字超声波探伤仪能够快速便捷、无损伤、精确地进行工件内部多种缺陷如裂纹、焊缝未融合和未焊透、气孔、砂眼、夹杂、折叠等的检测、定位、定量和评价。

广泛应用于电力、石化、锅炉压力容器、压力管道、钢结构、军工、航空航天、铁路交通、汽车、机械等领域。

它是无损检测行业的必备仪器。

■  自动增益

■  10个独立探伤通道

■  具有峰值记忆功能，自动记录波形

■  与计算机通讯，可自动生成探伤报告

■  锂电池供电，连续工作8小时，可扩展到16小时

● 回波包络、峰值记忆功能大大提高了探伤效率；

● 自动显示缺陷回波位置（深度d、水平p、距离s、波幅、当量db、孔径）；

● 10个独立探伤通道；

● 可自由输入任何行业的探伤的探伤标准、现场探伤无需携带试块；

● 可存储300幅波形、参数及DAC曲线；

● DAC、AVG曲线自动生成并可分段制作、取样点不受限制、并可修正和补偿

● 支持RS232通讯接口；

● 能够跟PC机通讯，可以将测量数据和系统设置参数上传给PC机，以便进行进一步

处理（如生成探伤报告、打印等）；

● 具有峰值记忆功能；

● 具有波形和探伤参数的冻结和解冻功能；

● 具有实时的电源状态指示功能；

● 轻小便捷，易于操作

辅助功能

闸门报警          屏保和休眠        K值和角度自由输入

时钟显示          回波次数显示

| 名称 | 技术数据 |
| --- | --- |
| 测试工作频率 | 0.5-10 MHZ |
| 动态范围 | ≥32 dB |
| 探伤灵敏度余量 | ＞60dB |
| 垂直线形误差 | ≤3% |
| 水平线形误差 | 0.2% |
| 数字抑制 | （0-80）% |
| 工作温度（℃） | -20～50 |
| 工作湿度（RH） | 20%-90% |
| 电池 | 锂电池 |
| 扫描范围（mm） | 0 ～ 10000 |
| 材料声速（m/s） | 1000 ～ 9999 |
| 重复发射频率（Hz） | 100～1000 |
| 工作方式 | 单晶、双晶、透射 |
| 脉冲移位（μs） | -20 ～ +3400 |
| 探头零点（μs） | 0.0 ～ 99.99 |
| 接口形式 | BNC |
| 外型尺寸(mm) | 240×180×50 |
| 重量（kg） | 1.8（含电池和支架） |

标准配置

1．HUD30B主机       1台

2．直探头             1支

3．斜探头             1支

4．电源适配器         1个

5．BNC电缆          2根

选配件

1. HD30B-PC通讯软件

2. 标准试块

公司名称：北京华海恒辉科技有限公司        公司网址：www.tofdtest.com

公司地址：北京海淀区二里庄5号楼          电子邮箱：ndtkf@163.com

公司电话：010-82376306  82373682           公司传真：010-51650108