定做高频变压器的技术要求登记表

一、开关电源变压器设计类型：

| 设 计 类 型 | 特 点 | 变 换 器 类 型 | 设 计 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电感储能型 | 单向激磁 | 反激式 | 磁芯规格 匝数与导线规格 损耗与温升 |
| 脉冲变压器型 |  | 正激式 |  |
| 方波激励变压器型 | 双向激磁 | 全桥、半桥、推挽 |  |

二、各种变换器的计算功率：

| 变 换 器 形 式 | 输出整流电路 | 计 算 功 率 |
| --- | --- | --- |
| 全桥式变换器 | 全波整流 | P1=P2·［1/η+21/2］ |
|  | 桥式整流 | P1=P2·［1/η+1］ |
| 半桥式变换器 | 全波整流 | P1=P2·［1/η+21/2］ |
|  | 桥式整流 | P1=P2·［1/η+1］ |
| 推挽式变换器 | 全波整流 | P1=P2·［21/2/η+21/2］ |
|  | 桥式整流 | P1=P2·［21/2/η+1］ |

三、设计条件：

1．电路形式：

2．工作频率f：          KHz

3．变压器最高输入电压Uin max：DC      V

4．变压器最低输入电压Uin min：DC      V

5．输出电压U01：DC      V；电流I01：      A；          整流

输出电压U02：DC      V；电流I02：      A；          整流

6．开关管最大导通时间Ton max：      μS

7．开关管导通压降+线路压降△U1：      V

8．整流二极管导通压降+线路压降△U2：      V；△U3：      V

9．变压器允许温升：         ℃

10．选用磁芯材料及规格：

11．分布参数：                       14．电原理图：

12．漏感要求：

13．耐压强度：

| 客户名称 |  | 部门名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  | 经办人姓名 |  |
| 邮政编码 |  | 经办人职位 |  |
| 电 话 |  | 填表日期 |  |
| 传 真 |  | 交样日期 |  |

广州永秀电子变压器有限公司

总工程师：翟道昆  电话：020-8630 4990 传真：020-8630 4979  翟工手机：134 2365 3624