SP3165B多功能计数器/频率计是采用微处理技术开发完成的。测频范围宽（0.01Hz－3GHz），灵敏度高（20mVrms以下）咨询电话：021-53084217、18602102632。

如需报价请致电：18602102632；13795384453晏云飞

如需技术参数请发邮件至：msdtk_tom@163.com

关键词：LCR数字电桥，电子负载，瓶盖扭力测试仪，程控耐压测试仪，数字示波器，直流低电阻测试仪，过程校验仪，变压器测试仪，台式万用表，匝间绝缘测试仪，扭力扳手.（点击关键词可进入相关产品目录）

SP3165B频率计特点：

- SP3165B1：0.01Hz～1.5GHz

- SP3165B2：0.01Hz～2.5GHz

- SP3165B3：0.01Hz～3GHz

- 采用倒数计数技术

- 测量精度高

- 单片机控制

- 等精度测量

- 测量速度20次／秒

- 高性价比，高可靠性

- 10位LED显示（8位数据位，2位指数值）

- 新型导电橡胶轻触式按键，外形美观大方

- CPLD器件的应用，使仪器可靠性大大增加

- 前置电路有低通滤波器、衰减器，耦合方式可选择

- 适合邮电通信、广播电视、高等院校、研究所及工矿企业科研的测频、测时仪器

技术参数：

| 功能 | 测频、测周、计数、自校 |
| --- | --- |
| 频率测量范围 | 0.01Hz～100MHz （A通道） 100MHz～1.5/2.5/3GHz （B通道） |
| 周期测量范围 | 10ns～100s |
| 计数容量 | 108 -1 |
| 灵敏度 | 0.01Hz～100Hz 20mVrms |
|  | 100MHz～3GHz 30mVrms |
| 输入衰减 | ×1或×20 |
| 低通滤波器 | 截止频率约1MHz |
| 阻抗 | A通道：1M Ω/40pF B通道：50Ω |
| 最大输入幅度 | A通道：2Vrms(×1) 40Vrms(×20) |
|  | B通道：≤3Vp-p |
| 波形适应性 | 正弦波、脉冲波、三角波 |
| 触发电平 | 自动：0V 手动：-2.5V～+2.5V可调 |
| 耦合方式 | A通道：AC、DC 耦合 B通道：AC耦合 |
| 分辨率 | 闸门时间10ms 显示6位 闸门时间100ms 显示7位 |
|  | 闸门时间1s 显示8位 闸门时间10s 显示8位 |
| 测量误差 | ±时基准确度±触发误差×被测频率（或周期）± LSD |
| 时基 | 标称频率：10MHz |
|  | 频率稳定度： 5×10-6／d |
| 外形尺寸 | 240mm×280mm×90mm |
| 重量 | 1.8kg |

本页面标题：