CS9918N系列匝间绝缘耐压测试仪。适用于马达（三相电机）、变压器、小电感线圈、微型电机、继电器线包等多种类的线圈测量。该仪器采用电脑自动存储标准样品波形的各种设置的测试参数（面积，面积差，频率，电晕）与被测件的自动比较。进行判别是否符合标准样品的要求，与传统的示波管图形观测比较方法相比，更精确，更直观的测试产品的微小品质变化,通过计算机的数据处理,能直接反映出来。

CS9918N系列用微型单片机计算机系统把线圈的匝间绝缘的各参数用高精度的数字技术和计算机处理，再用直观易懂的实际波形显示判断，自动化程度高，操作简单，一般生产线上的人员都能掌握和操作本机。本机具有自动调整峰值电压、采样频率可根据样品设定、适用的电源电压范围宽、可检测的线圈种类等诸多优点。

CS9918N系列匝间绝缘耐压测试仪特点：

- 320*240单色屏显示

- 可将标准波形存储在机内，与被测试件的波形进行自动比较

- 完全可程式化连续测试，具有A、B、C三个测试通道

- 对波形的面积，面积差，频率，电晕量进行比较

- 脉冲峰值电压：500-5000V 最小步进1V 可任意设置

- 最高采样频率：40MHz，并且采样频率11级可调，波形缩放，8级可调

- 电感测量小至10μH

- 可选配RS232、RS485、USB通信接口

- 菜单操作，界面友好

- 标准波形存储容量：160组

- 先进的汉英双语操作功能，可满足不同用户的不同需求。

应用

- 中小旋转电机

- 变压器

- 微型电机

- 继电器线包

- 电感器生产厂家

- 军工航空航天

适用标准：GB4793.1、GB14711

匝间绝缘测试仪技术指标

| 型号 | CS9918N | CS9918NA | CS9918NB | CS9918NC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压范围 | (500～3000)V | (500～5000)V | (500～3000)V | (500～5000)V |
| 采样频率 | 20MHz、40MHz |
| 脉冲峰值精度 | ±2% |
| 阀值设定分辨率 | 0.1% |
| 脉冲峰值周期 | 0.2s |
| 脉冲上升时间 | 1.2μs |
| 波形面积重复精度 | ±1% |
| 波形面积差重复精度 | 1% |
| 比较频率重复精度 | ±1% |
| 记忆组 | 160 |
| 通道数 | 三通道 | 单通道 |
| 外形尺寸 | 宽×高×长＝380mm×155mm×350mm |
| 重量(约) | 5kg |

销售热线：18602102632 晏先生（备用13795384453  msdtk_tom@163.com）