HG-3528A型数据采集故障诊断系统

概 述
     HG-3500系列数据采集故障诊断系统具有多参数现场采集，既有设备状态数据采集功能，又具有波形数据采集的功能。采集方法灵活，全中文显示，操作方便。配套软件提供了常用的时域、频域分析、状态趋势分析功能，帮助我们进行设备状态预测和故障诊断。旋转机械自诊断软件对设备常见故障提出专家倾向性意见；交流感应电机诊断专家系统可对交流异步电机等进行诊断；提供了完善的企业设备管理功能，能形成各种报表，是企业设备故障诊断及管理的得力助手 ；系统支持网络化数据分析及管理功能 ；采集器软件分单机版和网络版。

网络版软件

选配软件

■ 旋转机械故障自动诊断软件包 ■ 交流异步电机故障诊断软件包

技术指标

■ 振动参数： 测量范围：加速度：0.1～199.9m/s2(0～p) (5Hz/10Hz～10KHz) 速 度：0.01～19.99cm/s(rms) (5Hz/10Hz～1KHz) 位 移：0.001～1.999mm(p～p) (5Hz/10Hz～1KHz) 频率范围：频率下限：10Hz（5Hz） 频率上限：1KHz或10KHz 测量精度：5%±2个字 ■ 温 度：测量范围：0～150℃ 测量精度：1%±1个字 ■ 转 速：测量范围：1～60000转/分 测量精度：1‰±1个字 ■ 波形采集： 频率范围：频率下限：10Hz（5Hz） 频率上限：100Hz～10KHz可变 组数范围：1～100 组距范围：连续～999.99秒 动态范围：72dB 自动放大：1、2、4、8、16、32、64、128倍 采集参数：状态参数（振动加速度、位移、速度；转速；温度） 振动波形、电机电流波形的现场采集和储存 ■ 存储空间：128KB (1000组状态数据，100组512点波形数据) ■ 显 示：128×64点阵液晶，汉字显示，带背光 ■ 电 源：内置可充电电池供电，或9V稳压电源供电 ■ 体 积：185×100×45(mm) ■ 重 量：800g

选型

诊断 相关仪器：噪音仪，转速仪，测振仪，频闪仪，网络测试仪，激光测径仪，红外热像仪，雷达测速仪，激光测距仪，内窥镜