设备位号： 1

| 齿轮泵选型数据表 |
| --- |
| HD66EFDK-1U22B |
| 主要部件 | 1 - 铸铁 | 壳体/端盖:GG-25 转子/惰轮: GG-25 轴: St.60.2 |
| 轴承润滑方式 | U | 惰轮轴承和主轴承由介质润滑 |
| 惰轮轴承 | 2 | 惰轮轴承: 铜 惰轮销: 16 MnCr 5（硬化处理） |
| 主轴承 | 2 | 主轴承: 铜 轴: St.60.2 |
| 轴封 | B | 特氟隆编织填料 |
| 粘度 | 500.00 | cSt |
| 流量 | 154.39 | l/m |
| 最小流量 | 151.90 | l/m |
| 最大流量 | 156.879 | l/m |
| 压差 | 3.00 | bar |
| 转速 | 710 | rpm |
| 转速/最大允许转速 | 51 | % |
| 温度 | 120.00 | °C |
| 轴功率 | 2.88 | kW |
| 转子速度 | 4.68 | m/s |
| NPSHr（必需气蚀余量） | 2.04 | mcl |
| 扭矩 | 39 | Nm |
| 扭矩/最大允许扭矩 | 18 | % |
| 效率 | 27 | % |
| 流量偏差 | 1.6 | % |

流量/压差 曲线

功率/压差 曲线

| 外形安装图 |
| --- |
| 设备位号： 1 |
| 泵 | HD66EFDK-1U22B |
| 直联电机 | VEM K21R 160 MX8 B3 |
| 底板/联轴器 | BASE PLATE 400F/LB104 |
| A | AG | B | C | D | E | F |
| 1004.50 | 92.50 | 900.00 | 150.00 | 600.00 | 490.00 | 530.00 |
| H | J | K | L | M | P | Q |
| 38.00 | 24.00 | 92.50 | 350.00 | 125.00 | 249.00 | 336.00 |
| Z1 | Connection | ( kg ) |  |  |  |  |
| 477.00 | DIN 2533 PN16 DN65 | 178.40 |  |  |  |  |
| 外形安装图长度单位： mm |