产品简介 »

## 耐高温控制电缆（KFF KFFP KFV KFVP）

适用范围 
　　本产品适用于冶金、石油、化工以及发电厂等工矿企业，在高温条件下和恶劣环境中（如酸、碱、油水低温条件）作为各种电器、仪表及自动装置之连接线，供交流额定电压450／750伏及以下控制、监控及保护电路行装场合下使用。 
　　型号及名称： 
　　序号  型号  名称 
　　1  KFF  氟塑料绝缘和护套控制电缆 
　　2  KFFP  氟塑料绝缘和护套屏蔽控制电缆 
　　3  KFFR  氟塑料绝缘和护套控制软电缆 
　　4  KFFRP  氟塑料绝缘和护套屏蔽控制软电缆 
　　5  KFV  氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 
　　6  KFVP  氟塑料绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制电缆 
　　7  KFVR  氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 
　　8  KFVRP  氟塑料绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制软电缆 
　　9  KFV22  氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 
　　10  KFVP22  氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装屏蔽控制电缆 
　　11  KFVR22  氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制软电缆 
　　12  KFVRP22  氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装屏蔽控制软电缆 
　　13  KFFV22  氟塑料绝缘和内护套聚氯乙烯外护套钢带铠装控制电缆 
　　14  KFFRV22  氟塑料绝缘和内护套聚氯乙烯外护套钢带铠装控制软电缆 
　　  　 
　　绝缘：F46（工作温度200℃）、PFA（工作温度250℃） 
　　护套：F46（工作温度200℃）、PFA（工作温度250℃）、PVC（工作温度70℃、90℃、105℃） 
　　使用特性： 
　　1、额定电压：交流Uo／U；450／750V 
　　2、工作温度： 
　　序号1～4　-60～＋200℃及-60～＋250℃ 
　　序号5～14　-15～＋105℃ 
　　3、绝缘电阻（20℃）不低于50MΩ•km 
　　4、导体线芯直流电阻（20℃）符合GB3956-97规定 
　　5、无铠装电缆允许弯曲半径不小于电缆外径的6倍，铠装电缆允许弯曲半径不小于电缆外径的12倍。