实验室电导率仪

| 简易经济型 inoLab Cond 720 | 精致实用型 inoLab Cond 730 | 高精密型 inoLab Cond 740 |
| --- | --- | --- |
| 大尺寸多功能LCD显示,例行实验室分析的最佳选择 结构紧凑、轻便 操作简便 既可放在桌面上，也可选择壁挂式安装 | 操作简单 可存贮800组数据 RS232接口输出，可接电脑或打印机 数据存贮格式符合GLP要求 符合USP 26标准 | 性能稳定，功能齐全 直接连接电脑 免费赠送操作软件，互联网免费升级扩展测试功能 大尺寸LCD可显示图表 |

技术参数

| 型号 | inoLab Cond 720 / inoLab Cond730 | inoLab Cond 740 |
| --- | --- | --- |
| 量 程 | Cond: 0.0 us/cm…500 ms/cm 5个量程 自动切换 0.00 us/cm…19.99us/cm (k=0.1cm-1) 0.000 us/cm…1.999us/cm (k=0.01cm-1) 温度：-5.0℃…+99.9℃ 盐度：0.0…70.0 TDS：0…1999mg/l 电阻率：0.000…1999MΩcm | Cond: 0.0 us/cm…2000 ms/cm 5个量程自动切换 0.00 us/cm…20.00 us/cm(k=0.1cm-1) 0.000 us/cm…2.000 us/cm(k=0.01cm-1) 温度：-5.0℃…+105.0℃ 盐度：0.0…70.0 TDS：0…2000 mg/l 电阻率：0.000…2000 MΩcm |
| 精 确 度 | Cond:±0.5%测试值；温度：±0.1K | Cond:±0.5%测试值；温度：±0.1K |
| 参考温度 | Tref:20或25℃可选 | Tref:20或25℃可选 |
| 电极常数 | 固定：0.475cm-1, 0.1cm-1和0.01cm-1 可调：0.25…2.5cm-1, 0.09…0.11cm-1 | 固定：0.475cm-1, 0.1cm-1和0.01cm-1 可调：0.25…2.5cm-1 |
| 温度补偿 | 自动，可手动关闭 | 自动，可手动关闭 |
| 数据存储 | 720无存贮，730存800组, 存储间隔5秒…60分钟可调 | 存2000组, 存储间隔5秒…60分钟可调 |
| 电 源 | 电源或电池供电 | 电源或电池供电 |

电导电极

此外，我们还有特殊应用的电极，如测试超纯水，锅炉水，去离子水等供选

技术参数

标准电导电极TetraCon®325

4极式电导电极，内置温度探头

测试量程：1uS/cm…..2S/cm

电极常数：K=0.475 cm-1

感测极材质:石墨

电极材质:环氧树脂

直径:15.3 mm

电极长度:120 mm

电极线长:1.5米

# Text boxes

超纯水电导电极 LR 325／01

内置温度探头，流通管组件，可测试低电导(＜1uS/cm)，如锅炉回流水，去离子水。

电极材质：V4A不锈钢

感测极材质：V4A不锈钢

电极长度：120mm

电极常数：K=0.1cm -1

直径：12 mm

电极线长：1.5米

最小／最大浸入深度：30／120mm

测试量程：0.001uS/cm…..300uS/cm

TetraCon®

WTW生产的电导率测试仪及电导电极居于世界领先水平，已经有50多年的制造经验。

专利TetraCon®四极测试技术与二极式相比有以下无可比拟的优点：

- 电极精心设计，准确性，线性度非常高

- 测试范围非常广

- 石墨电极质优，耐磨损，电极常数非常稳定

- 内置温度探头

- 浸入深度最小

- 样品流动自由，具有代表性

- 电极受污染不影响测试精度，具自动补偿电极表面接触电阻变化的功能

- 导线阻抗不影响测试精度

- 不受极化的影响

- 电极材质为环氧树脂，不易碎