# Text boxes

A p u r e

实验室台式PH/ORP计

PHS-25型实验室pH计

- 蓝色背光，双排数字显示液晶

- 可同时显示温度值，pH值或电位mV值

- 自动/手动pH温度补偿，

- 适合具有PT1000NTC 30KΩ温补

- 自动判断电极性能，提高工作效率

技术参数:

仪器级别： 0.1级

测量范围： pH 0.00~14.00pH；

mV 0～±1800mV

分辨率：   0.01pH，1mV，0.1℃

温度补偿范围： 0～60℃；

电子单元基本误差：pH±0.05pH；

mV±1%（FS）

仪器基本误差：    ±0.1pH ；

电子单元输入电流：不大于1*10-11A

电子单元输入阻抗：不小于3*1011Ω

电子单元重复性误差：pH 0.05pH、mV 5mV

仪器重复性误差：不大于 0.05pH

电子单元稳定性：±0.05pH ±1个字/3h

外形尺寸：      200*210*70mm（L*W*H）

重量：          1kg

环境温度：      5～50℃

相对湿度：      ≤ 85%

供电电源：      AC220V±10% 50Hz

无显著的震动；

除地球磁场外无外磁场干扰。

应用场合:

该仪器适用于大专院校、研究院所、环境监测、工矿企业等部门的化验室取样测定水溶液的

pH值和电位（mV）值，配上ORP电极可测量溶液ORP（氧化－还原电位）值，配上离子选择性

电极可测量该电极的电极电位值。