洁净工作台是适应现代工业技术对工作区洁净度的严格要求而设计的净化设备，为用户需求提供可达100级的局部洁净工作区域。由于其高洁净度、移动灵活性，而被广泛用于实验室、生物医药、微电子、精密仪器等领域。

洁净工作台层流送风单元模块可连接使用,使得洁净工作台广泛应用洁净室,洁净工作台、洁净生产线、组装式洁净室和层流罩等应用场合。净化工作台设有初、高效两级过滤网。风机从FFU顶部将空气吸入并经初、高效过滤器，过滤后的洁净空气在整个出风面以0.45m/s±20的风速匀速送出。 采用美国最新技术，适用于在各种环境中获得高级别的洁净环境。它为不同尺寸大小、不同洁净度等级的洁净室、微环境提供高质量的洁净空气。在新建洁净室、洁净厂房改造中，即可提高洁净度级别，降低噪音和减少振动，也可大大降低造价，安装维护方便，是洁净环境的理想部件。

特点

◆ 独特的低振动、低噪音
◆ 优异的空气均匀分布性能
◆ 风速自动恒定或有级调节
◆ 先进的机械性能和可靠性
◆ 先进的机械性能和可靠性

1、 风机采用直驱式高效离心风机，具有长寿命、低噪声、免维护、震动小、可无级调速等特性。工作寿命长达3万小时或以上。风机调速性能稳定，在高效过滤器终阻力的状态下仍可保证风量不变。

2、 特别适合于组装成超净生产线，可根据工艺需要布置为单台使用，也可多台串联形成100级流水装配线。

3、 装有美国Dwyer压差表/LED显示压差表，明确指示高效过滤器两侧的压差，并及时提4、 产品出厂前均按美国联邦标准209E逐台严格检验，可靠性极高

风量m3/h 2000 1000 1300
调速控制 无级式风量调速器可任意调节风量大小
电压/电流 单相220V/50HZ
输入功率 140W-240W
滤网效率 HEPA99.99%（@0.3μm）以上
本体材质 SUS304/430镜面不锈钢板,1.0//PP/粉体烤漆钢板
重量（KG） 110 130 150

洁净工作台广泛应用于需要局部净化的区域。实验室、生物制药、光电产业、微电子、硬盘制造等领域。垂直单向流洁净工作台具有高洁净度、可连接成装配生产线、低噪声、可移动等优点。